## Slide 1: WLAN技术概述

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您将能够:
  描述什么是无线网络
  描述WLAN技术的发展历程
  列举WLAN技术的典型应用场景

## Slide 3: 目录
无线网络介绍
什么是WLAN
WLAN发展历程
典型应用

## Slide 4: 无线网络介绍

## Slide 5
无线网络的初步应用，可以追朔到第二次世界大战期间，当时美国陆军采用无线电信号做资料的传输。他们研发出了一套无线电传输科技，并且采用相当高强度的加密技术， 得到美军和盟军的广泛使用。他们也许没有想到，这项技术会在五十年后的今天改变我们的生活。
许多学者从中得到灵感，在1971年时，夏威夷大学的研究员创造了第一个基于封包式 技术的无线电通讯网络。这被称作ALOHNET的网络，可以算是相当早期的无线局域网络 (WLAN)。它包括了7台计算机，它们采用双向星型拓扑横跨四座夏威夷的岛屿，中心计算机放置在瓦胡岛上。从这时开始，无线网络可说是正式诞生了。
1990年，IEEE正式启用了802.11项目，无线网络技术逐渐走向成熟， IEEE802.11(WiFi) 标准诞生以来，先后有802.11a和 802.11b，802.11g，802.11e，802.11f，802.11h， 802.11i，802.11j等标准制定或者酝酿，目前802.11n应用已经非常普遍，802.11n技术可以提供用户高速度、高质量的WLAN服务。

## Slide 6
2003年以来，无线网络市场热度迅速飙升，已经成为IT市场中新的增长亮点。由于人们对网络速度及方便使用性的期望越来越大，于是与电脑以及移动设备结合紧密的WiFi、CDMA/GPRS、蓝牙等技术越来越受到人们的追捧。于此同时，在相应配套产品大量面 世之后，构建无线网络所需要的成本下降了，一时间，无线网络已经成为我们生活的主流。
随着3G、4G（LTE）等高速移动网络的面市，移动网络成为生活中的不可缺少的一部分， 很多商店、餐馆等公共场所也提供了很多WiFi无线热点。

## Slide 7: 无线网络介绍
无线网络分类：
Wireless Personal Area Network(个人无线网络）
Wireless Local Area Network(无线局域网络）
Wireless Metro Area Network(无线城域网络）
Wireless Wide Area Network(无线广域网络）

## Slide 8
WPAN(Wireless Personal Area Network)，提供个人区域无线的连接，一般是点对点连接和小型网络的连接。
  特点：易用、低费用、便携等；
  主要技术：蓝牙技术，工作在2.4GHZ频段。
WLAN(Wireless Local Area Network)，使用频段：2.4GHZ和5GHZ。
  能量消耗大；
  支持多用户，设计更加灵活；
  主要技术：802.11a/b/g/n。
WMAN(Wireless Metro Area Network)，主要用于骨干连接和用户覆盖。
  一般使用的频段需要申请，公用的频段也可以，但是有干扰；
  主要技术：WiMax（802.16）。

## Slide 9
WWAN(Wireless Wide Area Network)，主要是运营商用于无线覆盖。
  带宽小，基于时长或者流量来收费；
  主要技术：2G/3G，卫星传输等。
随着无线技术的发展，不同种类的无线网络之间的界限越来越模糊，有相互融合的趋势。

## Slide 10: 无线网络介绍

## Slide 11
Ir DA: 一种利用红外线进行点到点通讯的技术。其特点是视距无障碍传输，传输速率可达16M；成本低、寿命短。
Blue Tooth：工作于2.4G频段上，理想连接范围是10cm-10m，支持72kbps/57.6kbps的不对称连接或43.2kbps的对称连接。
Home RF：家庭无线网络，是IEEE802.11与DECT（数字无绳电话标准）的结合，工作在2.4GHz频段，100m内提供的最大接入速率为2M。
WiFi：无线高保真Wireless Fidelity，使用无线技术如IEEE802.11a/b/g/n等为局域网提供无线连接。
GSM、UMTS、LTE：主要应用于移动网络数据传输，使用频段有900M，1800M， 1900M，2100M等，用于无线广域网的覆盖。

## Slide 12: 目录
无线网络介绍
什么是WLAN
WLAN发展历程
典型应用

## Slide 14
WLAN技术最早出现在美国，主要应用于最后一段网线的无线延伸，最主要的运用就是在家庭中使用，由于美国居住环境里铺放线路的困难（独立别墅、小院），加上经济发达，便携机、PDA等设备的普及率很高，人们对无线上网需求很强烈。从而导致WLAN技术普及加快。
由于WLAN可移动性、无线的优点，近几年，WLAN迅速在各地的家庭、办公、学校与企业等场景使用。随着经过WLAN技术几年的推进和发展，其标准和产品已经日渐成熟。
和有线接入技术相比，WLAN的优势：速率高，能满足高速无线上网需求，设备价格低廉，建设成本低，技术较成熟，已有丰富的应用。

## Slide 15
上图表明了WLAN、有线窄带Modem、有线宽带ADSL/LAN 以及无线GPRS/CDMA1X/3G 等接入方式在无线化和宽带化两个方向的对比：
  相比ADSL、LAN等有线方式，WLAN能提供高带宽无线上网功能满足希望摆脱线缆束缚的用户需求；
  相比GPRS、CDMA1x 等无线方式，WLAN可提供600Mbps或更高的速率，并且价格低廉。

## Slide 16: 什么是WLAN？

## Slide 17: 目录
无线网络介绍
什么是WLAN
WLAN发展历程
典型应用

## Slide 19
更高带宽：802.11a/g速率达到54Mbps，802.11n可达600Mbps（采用MIMO技术），802.11ac wave2可达到3.47Gbps 。
更广覆盖范围：从802.11a/g的100m到802.11n的500-1000m。
更强的障碍物穿透能力：可以使用于多堵墙壁的商务住宅、复杂房间结构的写字楼等环境中。
从单纯的Fat AP模式转为集中控制的AC-Fit AP模式。

## Slide 20: WLAN 发展历程
WLAN相对于目前的有线网络主要有以下优点：
移动性
灵活性
可扩展性
经济性

## Slide 21
移动性：使用者有四处移动的需要，不过数据经常是集中存储。能够让使用者在移动中访问数据，可以大幅提高生产率。
灵活性：对传统有线网络而言，要在某些场所布线相当困难。建筑物老旧，当时的建筑设计蓝图不知去向，要在旧式的石材建筑中穿墙布线十分困难。而WLAN在这些场合，布放就显得非常灵活。
可扩展性：既然没有网线，就没有重新布线的烦恼。利用无线网络，可以迅速构建小型、临时性的群组网络供会议使用，随意游走于办公室隔断之间也变得易如反掌。 WLAN的扩充十分方便，因为无线传播介质无处不在。使用者不再需要到处拉线、接线、 绕线。无线AP还可以部署在旅馆、宾馆、火车站、飞机场等任意地点。
经济性：采用WLAN技术可以节约不少成本。首先网线的成本就节约下来。另外比如在 两栋建筑间搭建WDS进行传输，虽然初期采购户外设备、无线AP以及无线网卡有部分 成本，但是扣除这类初期的固定资本投入，后期每月支付的运营成本微乎其微。长期而言，这种点对点的无线链路远比租用运营商的专线便宜的多。

## Slide 22: 目录
无线网络介绍
什么是WLAN
WLAN发展历程
典型应用

## Slide 23: 典型应用
WLAN让工作更高效，在行业提供更加灵活的网络部署。

## Slide 24
WLAN让工作更高效，在行业中提供更加灵活的网络部署：
  在体育场馆，部署WLAN网络后，便于现场记者进行现场新闻的实时报导。
  展馆和证券大厅，通过部署WLAN网络，进行业务和监控数据的实时交互。
  工厂和生产线上，通过部署WLAN网络，进行生产仪器的远程控制和监控。
  物流和港口上，部署WLAN网络，可以通过无线网络达到中远距离的通讯沟通。

## Slide 25: 典型应用
WLAN让网络使用更自由，让用户随时随地的接入网络。

## Slide 26
WLAN让网络使用更自由，让用户随时随地接入网络：
  写这楼内部署WLAN网络，实现无线办公，免去网线的约束。
  候机厅、风景区、咖啡厅内部署WLAN网络，使得用户随时随地上网。

## Slide 27: 思考题
无线网络主要分为哪几类？
Wi-Fi和WLAN有什么关系？
WLAN相对于目前的有线网络主要有哪些优点？

## Slide 28: 总结
无线网络介绍
什么是WLAN
WLAN发展历程
典型应用

## Slide 29
谢谢！