## Slide 1: WLAN接入安全及配置介绍

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  概括WLAN认证和加密技术
  配置华为WLAN安全模板

## Slide 3: 目 录
WLAN认证技术
WLAN加密技术
WLAN安全策略及安全模板配置

## Slide 4: WLAN 安全的发展历程
时间
  基本加密
  没有严格身份验证
  静态的、易破解的密钥
  不可扩展
  也使用 MAC 过滤器以及 SSID 伪装来完善 WEP
安全性发展趋势
安全
WEP
  动态密钥
  增强型加密
  用户身份验证
  802.1X EAP
  Radius
802.1X
  标准化
  TKIP/CCMP加密
  严格的用户身份验证
WPA/WPA2
1997
2001
2003至今

## Slide 5: WLAN安全认证
当前以802.11为标准的WLAN为广大用户提供了越来越高的无线接入带宽，越来越多的用户开始使用WLAN网络，同时对WLAN的安全性也提出了越来越高的要求。
如何保护用户敏感数据的安全，保护用户的隐私，是众多WLAN用户非常关心的问题。

## Slide 6: 开放系统认证
开放系统认证（ Open system authentication ）是缺省使用的认证机制，是最简单的认证算法，即不认证。
认证请求
认证成功
STA
AP

## Slide 7: 服务区标识符 ( SSID ) 匹配
ESSID：group1
ESSID：group2
ESSID：group1
ESSID：group2
企业网络
AC
AP
AP
STAS

## Slide 8: MAC认证
MAC:000FE20166BE
MAC:000FE20166DD
MAC:000FE20166DF
地址控制接入表：
MAC:000FE20166BF
MAC:000FE20166DD
MAC:000FE20166DF
MAC:000FE2016612
MAC:000FE20166E1
MAC 地址认证：在设备上预先配置允许访问的MAC 地址列表，如果客户端的MAC 地址不在允许访问的MAC 地址列表，将被拒绝其接入请求。
×
STA1
STA2
STA3
AP
AC

## Slide 9: 共享密钥认证
共享密钥认证（ Shared-key authentication ）必须使用WEP加密方式，要求STA和AP使用相同的共享密钥（key），通常被称为静态WEP密钥。
认证请求
随机生成“挑战短语”
“挑战短语”加密的密文
认证成功
预置密钥
预置密钥
使用密钥加密明文
密钥解密后和明文比较
STA
AP

## Slide 10: IEEE802.1X认证简介
  IEEE 802.1X是IEEE制定关于用户接入网络的认证标准。它的全称是“基于端口的网络接入控制”。于2001年标准化，之后为了配合无线网络的接入进行修订改版，于2004年完成。

## Slide 11: IEEE802.1X认证三大元素
在802.1X架构中，只有具备了以下三个元素才能够完成基于端口的访问控制的用户认证和授权。
    客户端
    认证者
    认证服务器
客户端
认证者
认证服务器

## Slide 12: EAP协议
802.1X体系本身不是一个完整的认证机制，而是一个通用架构。
802.1X体系使用EAP（Extensible Authentication Protocol）认证协议。
EAP的封包格式
  EAP over LANs
LAN Header | Code | Identifier | Length | Data

## Slide 13: EAP类型
EAP类型 | 认证方式 | 备注
EAP-MD5 | 用户名和密码 | 最早的EAP类型
EAP-TLS(Transport Layer Security) | 客户端：证书 认证服务器：证书 | 第一个符合无线网络三项要求的身份验证方式
EAP-TTLS (Tunnelled Transport Layer Security) | 认证服务器：证书 | 可以使用任何第三方EAP认证方法，由Funk Software发起
EAP-PEAP(Protected EAP) | 认证服务器：证书 客户端：用户名+密码 | 双层加密通道，由微软、思科、 RSA 发起

## Slide 14: PSK认证
PSK认证需要实现在无线客户端和设备端配置相同的预共享密钥，可以通过是否能够对协商的消息成功解密，来确定本端配置的预共享密钥是否和对端配置的预共享密钥相同，从而完成服务端和客户端的互相认证。
相同的预共享密钥

## Slide 15: PPPoE认证
PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet），以太网上的点对点协议，是将点对点协议（PPP）封装在以太网（Ethernet）框架中的一种网络隧道协议。。
PPPoE在WLAN使用时，和WLAN本身采用的认证加密没有关系。
PPPoE认证系统架构：
PPPoE客户端
PPPoE服务器
AAA服务器

## Slide 16: Portal认证
Portal认证也称Web认证。客户端使用标准Web浏览器（例如IE），填入用户名、密码信息，页面提交后，由Web服务器和设备配合完成用户的认证。
Portal认证体系架构
Portal服务器
客户端
接入服务器
AAA服务器

## Slide 17: Portal认证过程
STA获得IP
Http请求
Http重定向
Http定向到Portal服务器
返回输入的用户名和密码
与Radius服务器认证交互
下发认证结果
AP
AC
Radius Server
Portal Server
STA

## Slide 18: 目 录
WLAN认证技术
WLAN加密技术
WLAN安全策略及安全模板配置

## Slide 19: WLAN安全加密
在WLAN用户通过认证后并赋予访问权限后，网络必须保护用户所传送的数据不被窥视。主要的方法为对数据报文进行加密，保证只有特定的设备可以对接收到的报文成功解密。
WLAN加密方式：
  WEP加密
  TKIP加密
  CCMP加密

## Slide 20: WEP加密
Key
XOR
Key Stream
Cipher Text
RC4
IV
Plain Text（data）
MAC | 802.11 | Encrypted data | FCS

## Slide 21: WEP加密缺陷
WEP够了吗？
  整个网络共用一个共享密钥，一旦丢失，整个网络都很危险
  IV向量太短，大量监听用户数据报文后，WEP加密很容易被破解
  RC4加密算法过于简单
解决办法
  增加一种密钥管理机制
  采用更强壮的加密算法

## Slide 22: TKIP加密
TKIP：临时密钥完整性协议（Temporal Key Integrity Protocol）
使用RC4来实现数据加密，这样可以重用用户原有的硬件而不增加加密成本。
TKIP加密特点
  将IV size 从 24 bits 增加到 48 bits，减少了IV重用
  增加了 Key的生成、管理以及传递的机制
    每用户使用独立的Key
    通过安全的传递方法传递用户数据加密使用的Key
  使用Michael来实现MIC (Message Integrity Code )

## Slide 23: 密钥的生成
PMK
PMK
生成Anonce
生成PTK
生成PTK
Install PTK
Install PTK
发送Anonce
发送Snonce，MIC
协商PTK
响应安装PTK
Base Key（PTK）
Transmit Address
Packet Sequence
Mixer
Key
四次握手
密钥混合
密钥

## Slide 24: 消息完整性校验（MIC）
DA
SA
Payload
MIC Key
MIC
8-Byte
MIC
MIC通过以下因素计算：
  MIC Key
  目的MAC地址
  源地址MAC地址
  数据

## Slide 25: CCMP 加密
CCMP是围绕AES建立的安全协议，称为计数器模式+密码块链认证码协议（ Counter Mode with Cipher Block Chaining MAC Protocol，CCMP）。
  即CCMP=Counter Mode + CBC-MAC
  AES算法加密，比RC4健壮
  同TKIP加密一样的密钥分发和管理机制，使用128bits密钥
  AES需要升级硬件

## Slide 26: 加密方式对比
加密方式 | WEP | TKIP | CCMP
加密算法 | RC4 | RC4 | AES
密钥长度 | 40 or 104 bits | 128 bits | 128bits
密钥寿命 | 24-bit IV | 48-bit IV | 48-bit IV
数据校验算法 | CRC-32 | Michael | CBC
密钥管理 | None | 4-way Handshake | 4-way Handshake

## Slide 27: 目 录
WLAN认证技术
WLAN加密技术
WLAN安全策略及安全模板配置

## Slide 28: 安全策略
认证：不认证
加密：不加密
应用
  配合业务层Portal认证作为计费方式，广泛应用于运营商场景中。
配置方法：
  华为设备中安全模板默认即为不认证、不加密

## Slide 29: WEP
认证：共享密钥认证
加密：WEP加密（RC4）
应用：
  常用与家庭、个人无线网络中，对安全性要求不高，需要专人维护密钥。

## Slide 30: WEP
配置方法：
[AC-wlan-ac-view] security-profile name test
WEP-40 hex加密方式
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] security-policy wep
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep authentication-method share-key
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep key wep-40 hex 0 1234567890
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep default-key 0
WEP-40 pass-phrase 加密方式
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] security-policy wep
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep authentication-method share-key
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep key wep-40 pass-phrase 0 12345
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep default-key 0

## Slide 31: WEP
WEP-104 hex 加密方式
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] security-policy wep
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep authentication-method share-key
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep key wep-104 hex 0 12345678901234567890123456
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep default-key 0
WEP-104 pass-phase 加密方式
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] security-policy wep
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep authentication-method share-key
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep key wep-104 pass-phrase 0 1234567890abc
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wep default-key 0

## Slide 32: WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access)
认证方式：
  WPA个人版：PSK
  WPA企业版：802.1X+EAP
加密方式：TKIP
应用场景：
  WPA个人版适合个人、家庭与小型SOHO网络，对网络安全要求相对较低，不适用认证服务器。
  WPA企业版适合企业等安全性要求较高的网络，需要有认证服务器。

## Slide 33: WPA
配置方法：
WPA-PSK（TKIP 加密方式）：
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] security-policy wpa
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wpa authentication-method psk pass-phrase simple 12345678 encryption-method tkip
WPA-PEAP（TKIP 加密方式 ）：
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] security-policy wpa
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wpa authentication-method dot1x peap encryption-method tkip

## Slide 34: WPA2
WPA2 是经由 Wi-Fi 联盟验证过的 IEEE 802.11i 标准的认证形式。
认证方式：
  WPA个人版：PSK
  WPA企业版：802.1X+EAP
  加密：
  TKIP
  CCMP
    应用：同WPA

## Slide 35: WPA-PSK
配置方法：
WPA-PSK认证，tkip 加密方式
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] security-policy wpa
[HUAWEI-wlan-sec-prof-test] wpa authentication-method psk pass-phrase simple 12345678 encryption-method tkip

## Slide 36: WPA dot1x认证
radius-server template huawei
radius-server shared-key simple huawei
radius-server authentication 10.1.10.100 1812
aaa
authentication-scheme huawei
authentication-mode radius
domain default
authentication-scheme huawei
radius-server huawei

## Slide 37: WPA dot1x认证（续）
interface WLAN-Ess1
port hybrid pvid vlan 101
port hybrid untagged vlan 101
dot1x-authentication enable
dot1x authentication-method eap
security-profile name security-3 id 3
security-policy wpa2
wpa2 authentication-method dot1x peap encryption-method ccmp
service-set name huawei101 id 2
WLAN-ess 1
ssid huawei101
traffic-profile id 1
security-profile id 3
service-vlan 101

## Slide 38: WPA/WPA2
在最新的实现中，不管是WPA还是WPA2都可以使用802.1X认证或PSK认证。
加密方法上也都可以使用TKIP或者CCMP加密。
因此，WPA的认证加密组合有：
  WPA-PSK + TKIP
  WPA-PSK + CCMP
  WPA2-PSK + TKIP
  WPA2-PSK + CCMP
  WPA -802.1X + TKIP
  WPA -802.1X + CCMP
  WPA2 -802.1X + TKIP
  WPA2 -802.1X + CCMP

## Slide 39: WAPI
WAPI是WLAN Authentication and Privacy Infrastructure（无线局域网鉴别与保密基础结构）的简称，是中国提出的、以802.11无线协议为基础的无线安全标准，WAPI的以太类型字段为0x88B4。
技术背景
  基于三元结构和对等鉴别的访问控制方法
  可普遍适用于无线、有线网络
  WAPI目的：“合法用户接入合法网络”

## Slide 40: WAPI三元架构
WEP
802.1X+EAP(802.11i)
WAPI
二元安全架构对应
二物理实体
单向鉴别
无法保证安全
三元安全架构对应三物理实体
接入点/基站有独立身份
完整双向认证 有效保证安全
二元安全架构对应
三物理实体
AP无独立身份，易被攻击
仍无法保证安全

## Slide 41: WAPI
WAPI协议由以下两部分构成：
    WAI：是WLAN Authentication Infrastructure（无线局域网鉴别基础结构）的简称，是用于无线局域网中身份鉴别和密钥管理的安全方案；
    WPI：是WLAN Privacy Infrastructure（无线局域网保密基础结构）的简称，是用于无线局域网中数据传输保护的安全方案，包括数据加密、数据鉴别和重放保护等功能。

## Slide 42: WAPI
WAPI服务与WEP/WPA/WPA2的区别：
    WAPI支持WLAN客户端和接入网络的双向认证，即网络验证用户的合法性，用户也可以验证接入网络的合法性。
    WAPI-CERT采用证书认证方式，证书认证过程采用公钥算法，WLAN客户端和WLAN服务端需要部署证书。
    WAPI认证虽然使用非对称加密算法，但对无线数据的加密仍使用对称加密算法，主要是基于加解密效率和软硬件实现复杂度方面的考虑。

## Slide 43: WLAN安全小结
认证 | 加密 | 可结合的认证计费协议 | 应用情况
开放 | 明文 | Portal，PPPoE | 运营商网络的主流
开放 | WEP(RC4) | Portal，PPPoE | 基本不会使用，没有人来维护WEP需要的密码
Shared-key | WEP(RC4) | Portal，PPPoE | 基本不会使用，没有人来维护WEP需要的密码
Shared-key | 明文 | Portal，PPPoE | 基本不会使用，没有人来维护WEP需要的密码
WPA1 PSK | TKIP/CCMP | Portal，PPPoE | 基本不会使用，没有人来维护WPA需要的密码
WPA1+802.1X | TKIP/CCMP | 已有802.1X | 企业网大量使用，运营商网络使用少，结合新的EAP-AKA等规范可能会使用。
WPA2 PSK | TKIP/CCMP | Portal，PPPoE | 基本不会使用，没有人来维护WPA需要的密码
WPA2+802.1X | TKIP/CCMP | 已有802.1X | 企业网大量使用，运营商网络使用少，结合新的EAP-AKA等规范可能会使用。
WAPI PSK | SMS4 | Portal，PPPoE | 没有使用
WAPI | SMS4 | Portal，PPPoE | 没有使用

## Slide 44: 问题？
802.1X认证的三个元素是什么？
TKIP加密相比WEP加密的改进在哪些地方？

## Slide 45: 总 结
WLAN认证技术
WLAN加密技术
WLAN安全策略及安全模板配置