## Slide 1: WLAN拓扑介绍

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  描述802.11基本概念
  概括WLAN基本拓扑结构
  列举华为WDS组网模式
  描述Mesh网络模式

## Slide 3: 目 录
802.11基本概念介绍
WLAN拓扑结构介绍

## Slide 4: 802.11基本元素综述
SSID（Service Set Identifier）：服务集标识符
BSA（Basic Service Area）：基本服务区域
BSS（Basic Service Set）：基本服务集
ESS（Extended Service Set）：扩展服务集
BSSID（Basic Service Set Identifier）：基本服务集标识符

## Slide 5
SSID技术可以将一个无线局域网分为几个需要不同身份验证的子网络，每一个子网络都需要独立的身份验证，只有通过身份验证的用户才可以进入相应的子网络，防止未被授权的用户进入本网络。
BSA：BSS的覆盖范围称为基本服务区。
BSS是802.11网络的基本组件，由一组相互通信的工作站所构成。工作站之间的通信在某个模糊地带进行着，称为基本服务区域BSA，此区域受限于所使用的无线媒介的传播特性。只要位于BSA，工作站就可以跟同一个BSS的其他成员通信。
ESS是采用相同 SSID的多个BSS形成的更大规模的虚拟BSS。
BSSID实际上就是AP的MAC地址，用来标识AP管理的BSS，在同一个AP内BSSID和SSID一一映射。在一个ESS内SSID是相同的，但对于ESS内的每个AP与之对应的BSSID是不相同的。如果一个AP可以同时支持多个SSID的话，则AP会分配不同的BSSID来对应这些SSID。

## Slide 6: SSID
SSID（Service Set Identifier）：表示无线网络的标识，用来区分不同的无线网络。

## Slide 7
当我们在笔记本电脑上搜索可接入无线网络时，显示出来的网络名称就是SSID。SSID由最多32个字符组成，且区分大小写，配置在所有AP与STA的无线射频卡中。
BSA相当于一个无线单元，在该覆盖区域内的成员站点之前可以保持相互通信。由于周围环境经常发生变化，BSA的尺寸和形状并非总是固定不变的。

## Slide 8: AP支持多SSID

## Slide 9
早期的802.11芯片只能创建单一BSS，即为用户提供一个逻辑网络。随着WLAN用户数目的增加，单一逻辑网络无法满足不同种类的用户需求。
多SSID技术可以将一个无线局域网分为几个子网络，每个子网络都需要独立的身份验证，只有通过身份验证的用户才可以接入相应的子网络，防止未授权用户进入该网络。
上图，AP上配置两个扩展服务集，也就是两个SSID，一个是Internal给内部员工使用，一个是Guest给访客使用，在此AP中，各SSID被分别关联至不同的VLAN，而不同的VLAN有不同的访问权限。这样就用同一个AP实现了不同用户的无线接入。

## Slide 10: BSS
STA（Station）：无线终端设备
AP（Access Point）：一种特殊的STA

## Slide 11
STA：支持802.11标准的终端设备。
AP：为STA提供基于802.11标准的无线接入服务，起到有线网络和无线网络的桥接作用。
BSS分为：Independent BSS和Infrastructure BSS两种。BSS的服务范围可以涵盖整个小型办公室或家庭，不过无法服务较广的区域。
  独立基本服务集（Independent BSS简称IBSS）。在IBSS中，工作站相互之间可以直接通信，但两者间的距离必须在可以通信的范围内。最低限度的802.11网络是由两个工作站组成的IBSS。通常，IBSS是由少数几个工作站为了特定目的而组成的暂时性网络。比如：在会议室中支持个别会议之用。会议开始，与会人相互形成一个IBSS以便传输数据；

## Slide 12: 信道绑定
信道绑定技术通过将相邻的两个20MHz信道绑定成40MHz，使传输速率成部提高

## Slide 13
对于无线技术，提高所用频谱的宽度，可以最为直接地提高吞吐。就好比是马路变宽了，车辆的通行能力自然提高。
传统的802.11标准，空口都工作在20MHz频宽，802.11n技术通过将相邻的两个20MHz信道绑定成40MHz，使传输速率成倍提高。在实际工作中，将两个相邻的20MHz信道绑定使用，一个为主带宽，一个为此带宽，收发数据时既可以40MHz的带宽工作，也可以单个20MHz带宽工作。同时为避免相互干扰，原本每20MHz信道之间都会预留一小部分的带宽，当采用信道绑定技术工作在40MHz带宽时，这一部分预留的带宽也可以被用来通信，进一步提高了吞吐量。

## Slide 14: 目 录
频段与信道介绍
2.4GHz频段
5GHz频段
其他技术

## Slide 15: 5GHz 频段
支持802.11a/n
802.11a/n每个信道需要占用20MHz
802.11n完全兼容802.11a

## Slide 16: 5GHz信道中心频率和信道ID号

## Slide 17
中国的5GHz应用频率分配：
  在总带宽为125MHz的频段内提供5个信道，最外层信道的中心距离频段边缘20MHz。
美国FCC U-NII的频率分配：
  在总带宽为200MHz的低、中U-NII频段内提供8个信道，高U-NII频段在100MHz的带宽内提供4个信道。中、低U-NII频段的最外层信道的中心距离频段边缘30MHz，对于高U-NII频段，距离为20MHz

## Slide 18: 中国的5.8GHz信道
在中国，5.8GHz频段内有5个非重叠信道，分别为：149，153，157，161，165，如下图：

## Slide 19: 5.8GHz信道绑定
标准建议配置：149，157或者153，161；采用149，157配置时，表示主信道中前；采用153，161配置时，表示主信道中后，配置范围其实是一样的。

## Slide 20
40MHz信道模式虽然可以获得更多的频谱利用率，获得20MHz模式两倍的吞吐量，但是40MHz信道模式对于2.4GHz频段有限的频谱资源来说有些尴尬，因为在2.4GHz频谱中无法实现两个相互不干扰的40MHz信道的划分。
然而5GHz频段具有丰富的频谱资源，FCC分配了23个互不重叠20MHz信道，在中国也有5个互不重叠20MHz信道，有足够的信道来实现40MHz信道的捆绑。
因此， 40MHz频宽的11n模式基本不建议在2.4GHz使用，即802.11g/n模式一般都采用20MHz频宽进行部署，获取更多的信道资源，以满足蜂窝覆盖的原则。而想要获得40MHz频宽的高吞吐量，建议使用5GHz的11n(即802.11a/n模式)进行部署。

## Slide 21: 目 录
频段与信道介绍
2.4GHz频段
5GHz频段
其他技术

## Slide 22: 其他技术

## Slide 23
2.4GHz频段为ISM开放频段，使用此频段的设备有无绳电话、婴儿监视器、微波炉、无线摄像头、蓝牙、红外传感器、荧光灯镇流器等。
相对2.4GHz频段， 5GHz频段干扰较少，但越来越多的设备也部分开始使用5GHz频段了，如无绳电话、雷达、无线传感器、数字卫星等。

## Slide 24: 问 题
2.4GHz频段一般常用的是哪几个不重叠的信道？
在中国5GHz频段有几个不重叠的信道可以使用？

## Slide 25: 总 结
频段与信道的基本概念
2.4GHz频段介绍
5GHz频段介绍
其他的无线技术简介