## Slide 1: WLAN基础网络规划介绍
Notes: 课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  列举WLAN网络规划的基本流程
  列举基本WLAN干扰因素
  描述WLAN基本的负载均衡的方式
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 3: 目 录
网规基本流程介绍
WLAN信号干扰介绍
华为负载均衡技术
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 4: 网规基本流程介绍
覆盖方式
容量规划
频率规划
链路预算
设备配置与组网
配电模式
工程施工
验收准则
明确需求
现场工堪
网规方案设计
方案评审通过
方案修改
安装施工
验收测试
验收通过
调整优化
结束
N
N
Y
Y
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 5: WLAN建网的基本需求
覆盖目标、覆盖方式
场强需求
组网方式
配电方式
带宽需求
网规基本需求
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 6: 现场工勘
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 7: 覆盖方式
耦合器
合路器
耦合器
耦合器
天线
2G RRU
3G RRU
合路器
天线
室内放装
室内分布
室外覆盖
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 8: 信道划分-2.4G
信道 | 频率 (MHZ) | 中国 | 美国 加拿大 | 欧洲 | 日本 | 澳大利亚
1 | 2412 | √ | √ | √ | √ | √
2 | 2417 | √ | √ | √ | √ | √
3 | 2422 | √ | √ | √ | √ | √
4 | 2427 | √ | √ | √ | √ | √
5 | 2432 | √ | √ | √ | √ | √
6 | 2437 | √ | √ | √ | √ | √
7 | 2442 | √ | √ | √ | √ | √
8 | 2447 | √ | √ | √ | √ | √
9 | 2452 | √ | √ | √ | √ | √
10 | 2457 | √ | √ | √ | √ | √
11 | 2462 | √ | √ | √ | √ | √
12 | 2467 | √ |  | √ | √ | √
13 | 2472 | √ |  | √ | √ | √
14 | 2484 |  |  |  | 802.11B ONLY | 
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 9: 信道划分-5G
信道编号Nch | 频段GHz | 中心频率MHz | 美国 | 中国
36 | 5.15-5.25 UNII低频段 | 5180 | √ | 
40 |  | 5200 | √ | 
44 |  | 5220 | √ | 
48 |  | 5240 | √ | 
52 | 5.25-5.35 UNII中频段 | 5260 | √ | 
56 |  | 5280 | √ | 
60 |  | 5300 | √ | 
64 |  | 5320 | √ | 
149 | 5.725-5.825 UNII高频段 | 5745 | √ | √
153 |  | 5765 | √ | √
157 |  | 5785 | √ | √
161 |  | 5805 | √ | √
165 | -5.850 | 5825 |  | √
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 10: 802.11n的40M信道捆绑
信道标识符 | 频率 （单位：MHz） | 调整域 | 
 |  | 美国 | 中国
(36, 1) (40,-1) | 5190 | √ | -
(44, 1) (48,-1) | 5230 | √ | -
(52, 1) (56,-1) | 5270 | √ | -
(60, 1) (64, -1) | 5310 | √ | 
(100, 1) (104, -1) | 5510 | - | 
(108, 1) (112, -1) | 5550 | - | 
(116, 1) (120, -1) | 5590 | - | 
(124, 1) (128,-1) | 5630 | - | 
(132, 1) (136,-1) | 5670 | - | 
(149, 1) (153,-1) | 5755 | √ | √
(157, 1) (161,-1) | 5795 | √ | √
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 11: 信道规划-室内放装AP
1
11
11
6
1
11
1
157
153
153
149
157
163
157
2.4G蜂窝覆盖
5.8G蜂窝覆盖
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 12: 信道规划-楼宇
减少跨层干扰
避免信道冲突
统一规划信道
楼层号 | 一层楼3个AP频点规划 |  | 
七楼 | 1 | 6 | 11
六楼 | 11 | 1 | 6
五楼 | 6 | 11 | 1
四楼 | 1 | 6 | 11
三楼 | 11 | 1 | 6
二楼 | 6 | 11 | 1
一楼 | 1 | 6 | 11
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 13: 信道规划-室外AP
室外AP如果采用全向天线，其信道划分方式与室内放装类似；
室外AP如果采用定向天线，信道划分可结合区域的指向；避免出现相同覆盖区域内存在同频干扰。
双AP四天线
单AP双天线
单AP单天线
1信道
1信道
1信道
1信道
11信道
11信道
1信道
三AP三天线
四AP四天线
双AP双天线
1信道
11信道
1信道
1信道
11信道
11信道
11信道
6信道
6信道
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 14: 组网设计
直连方式数据直接转发
IP网络
Internet
业务管理层
AC6605
数据隧道
管理隧道
CAPWAP隧道
业务接入层
用户层
AP
AP
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 15: 组网设计(续)
直连方式数据隧道转发
IP网络
Internet
业务管理层
AC6605
数据隧道
管理隧道
CAPWAP隧道
业务接入层
用户层
AP
AP
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 16: 组网设计(续)
旁挂方式数据直接转发
IP网络
Internet
业务管理层
AC6605
数据隧道
CAPWAP隧道
业务接入层
用户层
AP
AP
汇聚交换机
管理隧道
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 17: 组网设计(续)
旁挂方式数据隧道转发
IP网络
Internet
业务管理层
AC6605
数据隧道
CAPWAP隧道
业务接入层
用户层
AP
AP
汇聚交换机
管理隧道
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 18: 容量规划
数据业务 | 下行带宽要求 | 上行带宽要求
Web浏览、Email、网上聊天、网上广播、网上资讯、网上购物 | 2Mbps | 256Kbps
SOHO、企业网接入、高速数据传输 | 4Mbps | 512Kbps
桌面多媒体、视频会议、可视电话、网络电视、远程教育、远程医疗（标清） | 2Mbps | 2Mbps
HDTV数字视频（高清） | 15Mbps-25Mbps | 1Mbps
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 19: 容量规划(续)
AP
AP
AP
普通办公场景，满足覆盖即可
有大量笔记本和智能终端接入场景，需要增加AP数量来满足容量的需要
……
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 20: AP位置规划
位置不合理，穿越多堵墙体
位置合理，穿越单层墙体
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 21: AP位置规划（续）
对于有漫游需求的区域，相邻AP的覆盖范围保持10%-15%的重叠，以保证终端在AP间的平滑切换。
AP位置离立柱较近时，射频信号被阻挡后，会在立柱后方形成比较大的射频阴影，在AP布放时要充分考虑柱子对信号覆盖的影响，避免出现覆盖盲区或弱覆盖。
金属物品对无线信号的反射作用较大，AP或天线应避免安放在金属天花板等后面。
对于需要重点关注的区域，适当的增加AP，保证信号覆盖。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 22: 华为WLAN规划工具
利用华为 WLAN规划工具进行实时的场强、吞吐率热图仿真显示，可以模拟出信号的覆盖效果，用于进行方案调整。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 23: 目 录
网规基本流程介绍
WLAN信号干扰介绍
华为负载均衡技术
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 24: 障碍物穿透损耗
频段 | 材质类别 | 穿透损耗
2.4G | 玻璃窗（无色） | 2dB
 | 木门 | 3 dB
 | 小卧室 | 3－5 dB
 | 消水墙（岩石） | 4 dB
 | 大理石 | 5 dB
 | 砖墙 | 8 dB
 | 混凝土墙 | 10－15 dB
5.0G | PVC板 | 0.6 dB
 | 石膏板 | 0.7 dB
 | 三合板 | 0.9 dB
 | 石膏墙 | 3.0 dB
 | 硬纸板（表面粗糙） | 2.0 dB
 | 胶合板 | 2.0 dB
 | 玻璃板 | 2.5 dB
 | 双面墙体 | 11.7 dB
 | 混凝土墙 | 11.7 dB
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 25: 同频干扰
AP
AP
信道1
信道1
相邻区域采用相同信道造成同频干扰
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 26: 邻频干扰
AP
AP
信道1
信道2
相邻区域采用相邻信道造成邻频干扰
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 27: 其他干扰
微波炉
无绳电话、蓝牙设备
无线摄像头/路由器的干扰
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 28: 目 录
网规基本流程介绍
WLAN信号干扰介绍
华为负载均衡技术
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 29: 华为负载均衡技术
当前的IEEE802.11并没有对负载均衡方面做出规定，没有负载均衡将会存在以下问题：
  无线网络的效率和性能会降低
  增加网络拥塞的风险
  降低网络的容忍度
  资源利用率差
  华为提供了先进的多种负载均衡技术，可以有效的避免以上问题，充分合理地使用WLAN网络。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 30: 华为负载均衡技术
负载均衡基本原理：
AC
Switch
AP1
AP2
STA2
STA3
STA1
STA4
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 31: 华为负载均衡技术(续)
负载均衡生效条件：
接入交换机
汇聚交换机
AC
AP2
AP3
STA1
STA2
STA3
STA4
STA5
AP1
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 32: 华为负载均衡技术(续)
负载均衡模式-流量模式
AC
AP1
AP2
STA2
STA3
STA1
STA4
STA5
STA6
STA7
IP网络
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 33: 华为负载均衡技术(续)
负载均衡模式-会话模式
AC
AP1
AP2
STA2
STA1
STA4
IP网络
STA3
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 34: 华为负载均衡技术(续)
负载均衡一般推荐使用会话模式，用户需要预先在AC上配置AP的负载差值门限值。
当各射频下的无线客户端数目差值高于门限值时，AP开始运行负载均衡，拒绝任何尝试连接的用户。
当各射频下的无线客户端数目差值低于门限值时，AP会接受尝试连接的用户的连接请求，关联该用户。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 35: 问 题
为什么要进行信道规划，如何进行信道规划？
WLAN主要有哪几种组网设计？
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 36: 总 结
WLAN网络规划的基本流程
WLAN干扰因素
华为WLAN负载均衡
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 37
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散