## Slide 1: WLAN安全介绍
Notes: 课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  描述WLAN安全威胁
  描述WIDS和WIPS相关概念
  描述AAA的相关概念
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 3: 目 录
WLAN安全威胁简介
WIDS/WIPS介绍
AAA介绍
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 4
办公大楼
候机大厅
风景区
商务酒店
安全问题尤为突出
无线让网络使用更自由
Notes: <number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 5: WLAN安全威胁
未经授权使用网络服务
非法用户
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 6: WLAN安全威胁
非法用户入侵
正常用户
企业网络
非法AP
非法用户
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 7: WLAN安全威胁
数据安全
账号、密码、用户信息….
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 8: 降低威胁
身份验证 | 加密 | 系统防护
确保合法客户端与受信接入点关联在一起。 | 在传输和接收数据时保护数据。 | 追踪并减少未授权访问和网络攻击。
为了保护WLAN安全，可以采取以下三种方式：
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 9: 目 录
WLAN安全威胁简介
WIDS/WIPS介绍
AAA介绍
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 10: WIDS/WIPS概念
WIDS(Wireless Intrusion Detection System):无线入侵检测系统
WIPS(Wireless Intrusion Prevention System):无线入侵保护系统
根据网络规模的不同，WIDS/WIPS系统功能可以分为下面几个方面：
  针对家庭网络或者小型企业：基于黑白名单的AP和Client接入控制。
  针对中小型企业：WIDS攻击检测。
  针对大中型企业：Rogue设备监测、识别、防范、反制。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 11: Rogue设备监测
Monitor
AP3
AC
Monitor
AP2
Monitor AP1
IP 网络
非法客户端
非法 AP
Ad-hoc 客户端
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 12: Rogue设备检测
非法AP检测流程
AP
静态攻击列表
允许MAC地址列表
允许SSID列表
允许厂商列表
非法AP
（Rogue）
合法AP
（Friend）
存在
不存在
不存在
存在或列表未配置
存在或列表未配置
存在
存在或列表未配置
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 13: Rogue设备检测
非法客户端检测流程
客户端
静态攻击列表
允许MAC地址列表
对客户端关联的AP
（BSSID）进行检查
非法客户端
（Rogue）
合法客户端
（Friend）
存在
BSSID为非法MAC地址
BSSID为合法的MAC地址
存在
不存在或列表未配置
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 14: Rogue设备防范、反制
Monitor
AP3
AC
Monitor
AP2
Monitor
AP1
IP 网络
非法用户
非法AP1
发送假的
解除认证帧
仿冒非法AP1
发送广播解
除认证帧
客户端
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 15: Rogue设备反制的基本流程
配置反制模式
下发反制列表
AP回应
进行反制处理
AP
AC
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 16: WIDS攻击检测
Flood攻击检测
Weak IV攻击检测
Spoof攻击检测
AP1
AC
AP2
AP3
IP 网络
恶意用户
恶意AP
客户端
AC：
恶意用户黑名单
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 17: 目 录
WLAN安全威胁简介
WIDS/WIPS介绍
AAA介绍
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 18: AAA介绍
AAA（Authentication Authorization Accounting）是一种提供认证、授权和计费的技术。
  认证（Authentication）：验证用户是否可以获得访问权，确定哪些用户可以访问网络。
  授权（Authorization）：授权用户可以使用哪些服务。
  计费（Accounting）：记录用户使用网络资源的情况。
客户端/服务器架构
认证服务器
认证客户端
认证系统
IP 网络
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 19: RADIUS 服务简介
RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service，远程认证拨号用户服务）是一种分布式的、客户端/服务器结构的服务方式，能保护网络不受未授权访问的干扰，常被应用在既要求较高安全性、又要求控制远程用户访问权限的各种网络环境中。
…
Radius Server
客户端
服务器
协议
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 20: 问 题
为降低WLAN安全风险，可以采取的方式有哪些？
Radius服务包括的三个部分是什么？
Notes: Course name
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 21: 总 结
WLAN的安全威胁
保障WLAN安全的几种措施
AAA介绍
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 22
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散