## Slide 1: 华为WLAN产品介绍
Notes: 课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  描述华为最新的产品信息
  列举华为产品的应用场景
  描述华为产品的供电方式
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 3: 目 录
华为WLAN产品介绍
华为WLAN产品应用
华为WLAN产品供电方式
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 4: WLAN产品全家福
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 5
华为无线控制器有盒式控制器、框式交换机的ACU2插卡式控制器、X1E插卡控制器等。
华为的AP分为室内AP、室外AP，以及场景化产品系列AP等。
  室内AP：面向企业办公、校园、医院、大型商场、会展中心、机场车站、列车、体育场馆等场景，高密接入体现卓越品质，优异性能保障用户体验。
  室外AP：面向广场、步行街、游乐场等场景，以及数字港口、无线数据回传、无线视频监控、车地回传等桥接场景，提供工业级室外防护特性。
  场景化产品系列AP：面向学校、酒店、医院以及办公会议室等房间密度大、墙体环境复杂的场景以及轨道交通车地回传、车厢内覆盖等场景。

## Slide 6: AC6005
设备高度：1U
可管理AP的数量：4~128个
无线处理能力：4Gbit/s
ESSID数量：1K
无线用户接入能力：整机接入用户数：2K
支持8PoE或4PoE+以太网供电
支持CLI、WEB和eSight管理
适合于小型企业
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 7
AC6005系列（简称AC6005）是华为技术有限公司推出的无线接入控制器AC（Access Controller），提供大容量、高性能、高可靠性、易安装、易维护的无线数据控制业务，具有组网灵活、绿色节能等优势。
AC6005系列有两款产品形态，为AC6005-8和AC6005-8-PWR。
AC6005位于整个网络的汇聚层，提供高速、安全、可靠的WLAN业务
AC6005具有以下特点和性能：
  提供8口PoE（15.4W）满供能力或者4口PoE+（30W）供电能力，可直接接入AP。
  提供丰富灵活的用户策略管理及权限控制能力。
  设备可通过网管eSight、WEB网管、命令行（CLI）进行维护。

## Slide 8: AC6605
设备高度：1U
可管理AP的数量：4~1024个
交换容量：最大128Gbit/s
ESSID数量：1K
无线用户接入能力：整机接入用户数：10K
DHCP IP地址池数量：最大128地址池，每池最大可分配地址数16K
适合于中小型企业
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 9
AC6605是华为技术有限公司推出的无线接入控制器，提供大容量、高性能、高可靠性、易安装、易维护的无线数据控制业务，具有组网灵活、绿色节能等优势。AC6605位于整个网络的汇聚层，提供高速、安全、可靠的WLAN业务。
交换容量计算方法：24个GE口，2个10GE口，1个内部AC、LSW单元互联10G口，预留10G口，再乘以下行。（24Gbit/s+2*10Gbit/s+1*10Gbit/s+1*10Gbit/s）*2=128Gbit/s
AC6605具有以下特点和性能：
  同时兼有接入和汇聚功能。
  提供24口PoE（15.4W）或PoE+（30W）供电能力，可直接接入AP。
  提供丰富灵活的用户策略管理及权限控制能力。
  交流、直流均支持双电源备份和热插拔，保证设备的长时间无故障运行。
  设备可通过网管eSight、WEB网管、命令行（CLI）进行维护。

## Slide 10: ACU2
适配S127/S97/S77
最多可管理2048个AP，最少128个AP
32K无线用户
最大吞吐量40Gbps
适合大型企业
Console：RJ45*1
网管接口：GE*1
USB（Host Type A）*1
3GE（非业务接口，预留）
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 11
华为无线接入控制单板ACU2是一块安插在交换机中用来实现WLAN无线接入控制器功能的单板。适用于华为S12700/S9700/S7700等系列交换机。无线接入控制单板ACU2可以在大型企业以及园区中承担关键的无线服务，具有大容量、高可靠、业务类型丰富等特点，配合华为无线接入点，实现大规模，高密度的无线用户接入服务。
产品特点：
  在有线网络中，通过在交换机中增加无线接入控制单板ACU2的方式可以快速搭建无线局域网络，精简了无线网络建设成本与时间，有效减少客户total cost of ownership（TCO）。目前每无线接入控制单板ACU2可管理2048个AP，具备业界单板最大管理规格。还拥有灵活的数据转发模式，精细的用户组管理控制策略，完善的射频管理、端到端QoS质量保证。
兼容802.11AC
  华为无线接入控制单板ACU2根据企业发展，兼容最新一代的华为802.11ac的无线接入点，对无线网络的平滑延伸和扩展，具有极高的投资保护价值。

## Slide 12: X1E系列随板无线接入控制单板
最大可管理AP数：
单板512，整机1K（S77系列）
单板512，整机2K（S97系列），单板1K，整机4K（S127系列）
无线用户接入能力：整机接入用户数：16K（S77）、32K（S97）、64K（S127系列）
适合大型企业
适用于华为S12700/S9700/S7700等系列交换机
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 13
X1E系列无线接入控制单板内置华为公司首款以太网络处理器ENP，作为普通接口板提供数据接入和交换的同时，随板实现无线接入控制器功能，做到有线无线真正融合。
适用于华为S12700/S9700/S7700敏捷框式交换机。
产品定位：
  节省客户建网成本，X1E系列单板将有线无线的管理集中在一块板卡上，无需客户购置额外的AC设备，节省客户投资；
  提升无线转发容量，随板AC在框式交换机的一块板卡上处理CAPWAP封装报文，解封装后无线报文可以与有线报文一样转发，转发路径简单，整机可以提供高达1Tb/s的转发容量。

## Slide 14: WLAN AP产品命名规则
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 15: 室内AP概览（1/2）
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 16: 室内AP概览（2/2）
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 17: 室外AP概览
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 18: 敏捷分布式AP
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 19: 目 录
华为WLAN产品介绍
华为WLAN产品应用
华为WLAN产品供电方式
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 20: AC应用场景
AC对AP进行控制与管理：
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 21: AP室内放装
室内放装主要适用于多媒体教室、开放式办公区及会议室等中小型覆盖场景。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 22
室内放装型AP上行连接到接入侧网络节点，如接入交换机或者AC，下行则通过无线信号与各种WLAN终端建立连接。
室内放装型AP加全向天线，是常用的一种无线信号覆盖方式。其特点是布放方式简单、灵活，施工成本低。同时每个AP独立工作、方便根据布放区域需求灵活调整AP数量，满足用户不同带宽要求。

## Slide 23: AP室分系统
室分系统主要用于中等面积的盲区覆盖或重要的公用场所，满足如宾馆、酒店、机场、会议中心等地区的覆盖要求，但不适合有较高容量需求的网络。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 24: AP室外系统
室外覆盖适用于公共广场、居民小区、学校、宿舍、园区、室外人口较为聚集的空旷地带以及对无线数据业务有较大需求的商业步行街等室外场合。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 25: 网管系统
eSight是华为面向企业网管理推出的新一代面向企业园区和分支网络管理系统，实现对企业资源、业务、用户的统一管理以及智能联动。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 26
eSight支持第三方设备的统一管理，同时对网络流量、接入认证角色等进行智能分析，自动调整网络控制策略，全方位保证企业网络安全。提供灵活的开放平台，为企业量身打造自己的智能管理系统提供基础。
任何用户可用：
  差异化的版本满足不同企业用户的管理和商务需求。
  开放的二次开发平台和API接口满足不同企业集成和打造个性化工具的需求。
任何设备可管：
  多厂商设备统一管理，减低网络管理成本。
  批量部署设备，提升运维效率。
任何业务可视：
  面向业务的SLA，直观呈现业务质量。
  WLAN可视化管理，向导式配置。

## Slide 27: 目 录
华为WLAN产品介绍
华为WLAN产品应用
华为WLAN产品供电方式
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 28: PoE简介
PoE定义：
  PoE全称为Power Over Ethernet，是指通过10BASE-T、 100BASE-TX、1000BASE-T以太网网络供电，其可靠供电的距离最长为100米。
PoE目的：
  节省电源布线成本
  结合UPS（不间断电源）提高可用性
  方便统一管理
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 29: PoE术语
IEEE 802.3af PoE标准——最大输出功率15.4W
IEEE 802.3at-2009 PoE标准——最大输出功率30W
PSE——Power Sourcing Equipment——供电设备
PSU——Power Supply Unit——电源
PD——Powered Devices——受电设备
PI——Power Interface——供电端口
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 30
IEEE 802.3af，PSE提供44～57V的电压，约350mA的直流电源，每一端口至少要可提供15.4W的功率，而经过100米的cable线后，PD端可受到的瓦特数至少要有12.95W。
IEEE 802.3at，PSE提供50～57V的电压，约600mA的直流电源，每一端口至少要可提供30W的功率。
PSE主要是用来给其他设备进行供电的设备，其又可以分为两种，分别为Midspan（PoE功能在交换机外）和Endpoint（ PoE功能集成到交换机内）。
华为支持PoE供电的设备其供电系统全部集成在设备的内部，属于Endpoint的PSE设备。同时，对于PD设备定义如下：在PoE供电系统中用来受电的设备，主要是指一些无线的AP设备或者一些IP PHONE设备以及部分小功率的SOHO类交换机。

## Slide 31: PoE组件
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 32: 802.3af和802.3at
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 33: 供电级别
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 34: 供电方式
AP配电有三种选择：
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 35: 思考题
华为的AP按照覆盖情况分为几类？
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 36: 总 结
华为WLAN产品介绍
华为WLAN产品应用场景
华为WLAN产品（AP）供电方式
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 37
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散