## Slide 1: 华为WLAN产品特性介绍
Notes: 课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 2: 培训目标
学完本课程后，您应该能：
  描述华为产品的基础特性
  列举华为产品的关键特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 3: 目 录
华为WLAN 产品基础特性
华为WLAN 产品关键特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 4: AP管理-AP自动发现AC
AP自动发现AC是指AP与AC之间通过信息传递来进行连接。
启动AP动态发现AC的机制
AP上是否有预配置AC的静态IP
否
是
AP与指定IP的AC建立连接
结束
开始
AP成功关联AC
结束
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 5: AP管理-AP接入控制
MAC或SN认证
开始
AP上线，结束
手工确认
(输入MAC或SN)
把AP放入未认证列表
不允许AP上线，结束
AP是否在黑名单中？
AP是否在预配置列表中？
AP是否需认证才能上线？
AP是否在白名单中？
AP接入控制是指在AP上电后，AC经过一系列判断以决定是否允许该AP上线的过程。
否
是
否
是
否
是
是
否
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 6: AP管理-数据转发方式
WLAN网络中的数据包括控制消息和数据消息，其转发方式包括：
  直接转发（又称为“本地转发”）
  CAPWAP隧道转发（又称为“集中转发”）
隧道转发
直接转发
Network
控制隧道
数据隧道
AP
AC
AP
AC
Network
控制隧道
数据
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 7: 射频管理-介绍
射频资源管理通过AC和AP进行采集、分析、决策、执行的一套系统化的实时智能射频管理方案，使无线网络能够快速适应无线环境变化，保持最优的射频资源状态。
分析
……………
采集
决策
执行
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 8: 射频管理-射频调优
射频调优是对AC下的AP进行射频调整，以使其达到优化的目的。
AC
AP1
AP2
AP3
AP4
AC
AP1
AP2
AP3
AC
AP1
AP2
AP3
增加AP4
AP4离线
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 9: 射频管理-负载均衡
WLAN负载均衡可以准确地在WLAN网络中平衡客户端的负载，充分地保证每个客户端的性能和带宽。
如图：PC1想要连接到AP1上，但是由于AP1的负载没有均衡（连接到AP1上的PC过多），PC1将会被连接到AP2上。
AC
AP1
PC1
AP2
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 10: 射频管理-5G优先接入
5G
2.4G
2.4G/5G终端，优先接入5G频段
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 11: WLAN WDS
通过无线链路连接两个或者多个独立的有线局域网或者无线局域网，组建一个互通的网络实现数据访问。
AC
AP1
(root)
AP2
(middle)
AP3
(leaf)
管理型 WVL
业务型 WVL
业务型 VAP
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 12: 其他特性
其他华为WLAN产品支持的基础特性有：
  安全特性包括接入安全策略管理
  STA（Station ）黑白名单管理及用户隔离管理
  QoS特性包括射频的QoS策略管理、VAP的QoS策略管理
  用户优先级和用户CAR管理
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 13: 目 录
华为WLAN 基础特性
华为WLAN 关键特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 14: AC 1+1双链路备份
双链路备份组网图如下：
网管、AAA、Portal、CA
Internet
服务器区
AC1
AC双链路上行备份组网
AC2
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 15: 双链路备份介绍
双链路备份技术是在AC对等位置配置一个备用AC，备用AC处于上电状态，并备份主用AC的配置信息和某些动态信息。当主用AC出现故障时，备用AC快速地接替主用AC。
备份AC
主用AC
AP
网络
主用数据通道
备份数据通道
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 16: 双链路备份建立过程（1/4）
建立主链路
主用AC
备份AC
Discover Request
Discover Request
Discover Response
Discover Response
建立CAPWAP隧道
优先级：2
负载
IP地址
优先级：1
负载
IP地址
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 17: 双链路备份建立过程（2/4）
建立备链路
主用AC
备份AC
已建立CAPWAP隧道
Discover Request
Discover Response
Join Request
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 18: 双链路备份建立过程（3/4）
主备倒换
主用AC
备份AC
已建立CAPWAP隧道
已建立CAPWAP隧道
Echo 检测
检测到CAPWAP断链
Echo 检测
Echo Request
主用AC
备份AC
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 19: 双链路备份建立过程（4/4）
双链路回切
主用AC
备份AC
已建立CAPWAP隧道
Discover Request
检测到链路恢复
回切
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 20: 配置双链路备份
[AC] wlan
[AC-wlan-view] wlan ac protect enable protect-ac 172.1.1.2 priority 1
Warning: This operation maybe cause ap reset ! Continue? [Y/N]y
[AC-wlan-view] wlan ac protect restore enable
[AC-wlan-view] quit
[Backup-AC] wlan
[Backup-AC-wlan-view] wlan ac protect enable protect-ac 172.1.1.1 priority 2
Warning: This operation maybe cause ap reset ! Continue? [Y/N]y
[Backup-AC-wlan-view] wlan ac protect restore enable
[Backup-AC-wlan-view] quit
开启主用AC双链路备份功能
开启备用AC双链路备份功能
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 21: 双链路备份组网（1）
直连式组网
主用AC
AP1
APn
……
备份AC
IP网络
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 22: 双链路备份组网（2）
旁挂式组网
主用AC
AP1
APn
……
备份AC
IP网络
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 23: 问 题
数据转发方式有几种？区别是什么？
为什么要5G优先接入？目的是什么?
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 24: 总 结
华为WLAN产品的基础特性
华为WLAN产品的关键特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 25
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散