## Slide 1: WLAN组网配置

## Slide 2: O 学习目标
学完本课程后，您应该能
  理解华为无线控制器AC6605 WLAN业务配置流程
  配置华为WLAN无线控制器的基础属性

## Slide 3: Co 目 录
WLAN业务配置流程

## Slide 4: WLAN配置拓扑
路由器
SSID: huawei-1
Service vlan 101
SSID: huawei-2
Service vlan 102
AP 1
Region 101
接入交换机
汇聚交换机
AC6005
AP 2
Region 102
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
配置WLAN基本业务拓扑
直接转发

## Slide 5: WLAN数据规划表
配置项 | AP1 数据 | AP2 数据
WLAN服务 | WEP Open-System认证，不加密。 | 
AP域 | AP1: 101 | AP2: 102
服务集 | Name：Huawei-1 SSID：Huawei-1 WLAN虚接口：WLAN-ESS 0 数据转发模式：直接转发 | Name：Huawei-2 SSID：Huawei-2 WLAN虚接口：WLAN-ESS 1 数据转发模式：直接转发
WLAN用户VLAN | AP1: VLAN101 10.1.101.0/24 | AP2: VLAN102 10.1.102.0/24
VLANs on the Switch | VLAN 100/101/102 | 
AC carrier ID/AC ID | other/1 | 
AC管理IP地址 | VLANIF接口地址: 10.1.100.1/24 | 
AP的IP地址池 | 10.1.100.2-10.1.100.254/24 | 
AP网关 | 10.1.100.1/24 (IP address of the AC) | 
DHCP服务器 | AC | 

## Slide 6: 有线侧基本配置
路由器
接入交换机
汇聚交换机
AC6005
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
system-view
vlan batch 100 to 102
interface GigabitEthernet 0/0/1
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 100
port trunk allow-pass vlan 100 101
interface GigabitEthernet 0/0/2
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 100
port trunk allow-pass vlan 100 102
interface GigabitEthernet 0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 102
配置二层交换机

## Slide 7: 有线侧基本配置：汇聚交换机
路由器
接入交换机
汇聚交换机
AC6005
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
system-view
vlan batch 100 to 102
interface GigabitEthernet 0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 102
interface GigabitEthernet 0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 102
配置汇聚交换机

## Slide 8: AC有线侧基本配置
路由器
接入交换机
汇聚交换机
AC6005
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
system-view
sysname LSW
vlan batch 100 to 102
interface GigabitEthernet 0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 102
interface XGigabitEthernet 0/0/27
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 102
配置AC有线侧接口XGE0/0/27
XGE0/0/27
XGE0/0/1
LSW
ACU
Inside the AC6005

## Slide 9: AC无线侧基本配置
路由器
接入交换机
汇聚交换机
AC6005
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
system-view
sysname AC
interface XGigabitEthernet 0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 102
配置无线侧接口XGE0/0/1
XGE0/0/1
XGE0/0/1
LSW
ACU
Inside the AC6605

## Slide 10: WLAN业务的配置流程
2.配置AC与AP的互通
1.配置AC基本功能
配置AC对瘦AP的管理
配置AC的运营商标示、ID
创建AC的VLAN三层接口据
配置国家代码
使能DHCP功能（可选）
配置AC的源接口
配置AP域
配置AP模板
配置AP的认证模式
3/4/5 .AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP

## Slide 11: WLAN配置拓扑
路由器
SSID: huawei-1
Service vlan 101
SSID: huawei-2
Service vlan 102
AP 1
Region 101
接入交换机
汇聚交换机
AC6005
AP 2
Region 102
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
配置WLAN基本业务拓扑
直接转发

## Slide 12: 配置AC基本功能
2.配置AC与AP的互通
1.配置AC基本功能
配置AC对瘦AP的管理
配置AC的运营商标示、ID
配置国家代码
使能DHCP功能（可选）
创建AC的VLAN三层接口
配置AC的源接口
3/4/5 .AC对AP下放WLAN业务
system-view
WLAN ac-global ac id ac-id [ carrier id { cmcc | ctc | cuc | other } ]
WLAN ac-global country-code country-code
<AC>system-view
[AC] WLAN ac-global ac id 1 carrier id other
[AC] WLAN ac-global country-code CN

## Slide 13: 配置AC基本功能
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif100
[AC-Vlanif100] ip address 10.1.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif101
[AC-Vlanif101] ip address 10.1.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
[AC] interface vlanif102
[AC-Vlanif102] ip address 10.1.102.1 24
[AC-Vlanif102] dhcp select interface
[AC-Vlanif102] quit
2.配置AC与AP的互通
1.配置AC基本功能
配置AC对瘦AP的管理
配置AC的运营商标示、ID
配置国家代码
使能DHCP功能（可选）
创建AC的VLAN三层接口
配置AC的源接口
3/4/5 .AC对AP下放WLAN业务

## Slide 14: 配置AC基本功能
WLAN ac source interface { LoopBack loopback-num | Vlanif vlanif-id }
[AC-WLAN-view] WLAN ac source interface vlanif 100
2.配置AC与AP的互通
1.配置AC基本功能
配置AC对瘦AP的管理
配置AC的运营商标示、ID
配置国家代码
使能DHCP功能（可选）
创建AC的VLAN三层接口
配置AC的源接口
3/4/5 .AC对AP下放WLAN业务

## Slide 15: 配置AC与AP的互通
配置AP域
配置AP模板（可选）
配置AP的认证模式
#配置AP域ID分别为101和102。
[AC-WLAN-view] ap id 0
[AC-WLAN-ap-0] region-id 101
[AC-WLAN-ap-0] quit
[AC-WLAN-view] ap id 1
[AC-WLAN-ap-1] region-id 102
[AC-WLAN-ap-1] quit
#配置AP域ID分别为101和102。
[AC-WLAN-view] ap-region id 101
[AC-WLAN-ap-region-101] quit
[AC-WLAN-view] ap-region id 102
AC-WLAN-ap-region-102] quit
2.配置AC与AP的互通
1.配置AC基本功能
配置AC对瘦AP的管理
配置AC的运营商标示、ID
配置国家代码
使能DHCP功能（可选）
创建AC的VLAN三层接口
配置AC的源接口
3/4/5 .AC对AP下放WLAN业务

## Slide 16: 配置AC与AP的互通
#配置AP的认证方式为no-auth认证。
[AC-WLAN-view] ap-auth-mode no-auth
ap-auth-mode { mac-auth | no-auth | sn-auth }
配置AP域
配置AP模板（可选）
配置AP的认证模式
2.配置AC与AP的互通
1.配置AC基本功能
配置AC对瘦AP的管理
配置AC的运营商标示、ID
配置国家代码
使能DHCP功能（可选）
创建AC的VLAN三层接口
配置AC的源接口
3/4/5 .AC对AP下放WLAN业务

## Slide 17: 配置射频
配置AC对瘦AP的管理
#创建名为“wmm-1”的WMM模板，参数采用默认配置。
[AC] WLAN
[AC-WLAN-view] wmm-profile name wmm-1 id 1
[AC-WLAN-wmm-prof-wmm-1] quit
3/4/5.AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP

## Slide 18: 配置射频
#创建名为“radio-1”的射频模板，绑定WMM模板“wmm-1”。
[AC-WLAN-view] radio-profile name radio-1
[AC-WLAN-radio-prof-radio-1] wmm-profile name wmm-1
[AC-WLAN-radio-prof-radio-1] quit
3/4/5.AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP
配置AC对瘦AP的管理

## Slide 19: 配置射频
将AP1和AP2对应的射频绑定射频模板“radio-1”。
[AC-WLAN-view] ap 0 radio 0
[AC-WLAN-radio-0/0] radio-profile name radio-1
[AC-WLAN-radio-0/0] quit
[AC-WLAN-view] ap 1 radio 0
[AC-WLAN-radio-1/0] radio-profile name radio-1
[AC-WLAN-radio-1/0] quit
3/4/5.AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP
配置AC对瘦AP的管理

## Slide 20: 配置服务集
配置AP对应的服务集。
#创建安全模板。
安全模板名为“security-1”，认证模式为WEP认证，开放认证，不加密。
[AC-WLAN-view] security-profile name security-1 id 1
[AC-WLAN-sec-prof-security-1] wep authentication-method open-system
[AC-WLAN-sec-prof-security-1] security-policy wep
[AC-WLAN-sec-prof-security-1] quit
3/4/5.AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP
配置AC对瘦AP的管理

## Slide 21: 配置服务集
#配置QoS策略，创建流量模板。
流量模板名为“traffic-1”，参数采用缺省配置。
[AC-WLAN-view] traffic-profile name traffic-1
[AC-WLAN-traffic-prof-traffic-1] quit
配置AC对瘦AP的管理
3/4/5.AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP

## Slide 22: 配置服务集
配置WLAN-ESS虚接口。
分别创建与AP1及AP2对应的服务集，并绑定：
  流量模板
  安全模板
  WLAN-ESS接口
3/4/5.AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP
配置AC对瘦AP的管理

## Slide 23: 配置WLAN-ESS虚接口
[AC] interface WLAN-ess0
[AC-WLAN-ESS0] port link-type hybrid
[AC-WLAN-ESS0] port hybrid untagged vlan 101
[AC-WLAN-ESS0] dhcp enable
[AC-WLAN-ESS0] quit
[AC] interface WLAN-ess1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid untagged vlan 102
[AC-WLAN-ESS0] dhcp enable
[AC-WLAN-ESS1] quit

## Slide 24: 创建服务集
[AC-WLAN-view] service-set name huawei-1
[AC-WLAN-service-set-huawei-1] ssid huawei-1
[AC-WLAN-service-set-huawei-1] traffic-profile name traffic-1
[AC-WLAN-service-set-huawei-1] security-profile name security-1
[AC-WLAN-service-set-huawei-1] WLAN-ess 0
[AC-WLAN-service-set-huawei-1] service-vlan 101
[AC-WLAN-service-set-huawei-1] forward-mode direct-forward
[AC-WLAN-service-set-huawei-1] quit
[AC-WLAN-view] service-set name huawei-2
[AC-WLAN-service-set-huawei-2] ssid huawei-2
[AC-WLAN-service-set-huawei-2] traffic-profile name traffic-1
[AC-WLAN-service-set-huawei-2] security-profile name security-1
[AC-WLAN-service-set-huawei-2] WLAN-ess 1
[AC-WLAN-service-set-huawei-2] service-vlan 102
[AC-WLAN-service-set-huawei-2] forward-mode direct-forward
[AC-WLAN-service-set-huawei-2] quit

## Slide 25: 配置VAP
配置AP对应的VAP，下发WLAN服务。
#将AP1和AP2对应的射频绑定服务集“Huawei-1”和“Huawei-2”。
[AC-WLAN-view] ap 0 radio 0
[AC-WLAN-radio-0/0] service-set name huawei-1
[AC-WLAN-radio-0/0] quit
[AC-WLAN-view] ap 1 radio 0
[AC-WLAN-radio-1/0] service-set name huawei-2
[AC-WLAN-radio-1/0] quit
3/4/5.AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP
配置AC对瘦AP的管理

## Slide 26: 配置VAP
#下发AP的WLAN服务。
[AC-WLAN-view] commit ap 0
[AC-WLAN-view] commit ap 1
3/4/5.AC对AP下放WLAN业务
创建WMM模板
创建射频模板
制定AP的射频
创建
安全模板
创建
流量模板
配置服务集
创建VAP
下发AP的WLAN业务
4配置服务集
被引用到
被引用到
被绑定到
被绑定到
3. 配置射频
在射频上创建VAP
5 配置VAP
配置AC对瘦AP的管理

## Slide 27: 配置回顾
Router
SSID: huawei-1(open)
Service vlan 101
Direcrt forward mode
SSID: huawei-2(open)
Service vlan 102
Direcrt forward mode
AP 1
Region 101
L2 switch
Aggregation switch
AC6005
AP 2
Region 102
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
directly forward
Dot1q vlan 100 101 102
AC carriey id 1 code id 1
AC country code CN
AC source interface vlan 100
Vlan 100 10.1.100.1 (DHCPSRV)
Vlan 101 10.1.101.1 (DHCPSRV)
Vlan 102 10.1.102.1 (DHCPSRV)

## Slide 28: 问 题
配置AC基本属性要配置哪些东西？
AP加入AC的三种认证模式是什么？
如何提交配置到AP上生效？

## Slide 29: 总结
AC6605WLAN特性
华为无线控制器AC6605 WLAN业务配置流程
WLAN基础配置命令