## Slide 1: 无线射频基础知识介绍
Notes: 课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  描述无线射频的相关基础知识
  列举无线射频的工作原理以及特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 3: 目 录
无线射频基础介绍
无线射频工作原理
无线射频工作特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 4: 无线频谱
红外线、可见光、紫外线、射线等
无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫兹之间的电磁波，也作射频电波，或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换，利用无线电波传播。
 | 极低频 ELF | 超低频 SLF | 特低频 ULF | 甚低频 VLF | 低频 LF | 中频 MF | 高频 HF | 甚高频 VHF | 特高频 UHF | 超高频 SHF | 极高频 EHF | 
3
30
300
3
30
300
3
30
300
3
30
300
HZ
KHZ
MHZ
GHZ
5 GHz 工作频段
IEEE 802.11 a/n
2.4GHz 工作频段
IEEE 802.11 b/g/n
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 5: 载波
无线通信的基础是载波，基本的载波如下图所示，这个信号在发射器部分产生，并不带有任何信息，在接收器部分也作为不变的信号出现。
AP
STA
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 6: 波长
波长是指在某一固定的频率里，沿着波的传播方向、在波的图形中，离平衡位置的“位移”与“时间”皆相同的两个质点之间的最短距离。波长反映了波在空间上的周期性。如右图所示。
无线电波以光速传播，其波长 λ=c/f
  λ是无线电波的波长
  c是光速，值是299792458m/s
  f是频率，单位是赫兹（Hz）
a
b
a
b
λ
λ
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 7: 振幅
振动物体离开平衡位置的最大距离叫振动的振幅。振幅A在数值上等于最大位移的大小。
b
a
A
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 8: 相位
相位是对于一个波特定的时刻在它循环中的位置，一种对于它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度，通常以度（角度）或弧度作为单位，也称作相角。
波形循环一周即为360°
  2=360 °
  57.3°=1 弧度
0°
90 °
180°
270°
360°
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 9: 相位-信号增强
A
-A
A
-A
2A
-2A
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 10: 相位-信号衰减
A
-A
A
-A
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 11: 周期与频率
物体完成一次全振动经过的时间为一个周期T，其单位为秒(s)。
一秒钟内振动质点完成的全振动的次数叫振动的频率f，其单位为赫兹(HZ) 。
周期和频率的关系：
  f=1/T
  周期越长，振动越慢；频率越大，振动越快。
a
b
T
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 12: 目 录
无线射频基础介绍
无线射频工作原理
无线射频工作特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 13: 调制与解调
调制：将各种数字基带信号转换成适于信道传输的数字调制信号。分为：调幅、调频和调相。
解调：在接收端将收到的数字频带信号还原成数字基带信号。
数字信号
调幅（AM）
调频（FM）
调相（PM）
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 14: 目 录
无线射频基础介绍
无线射频工作原理
无线射频工作特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 15: 反射
RF信号在传播时遇到密集的反射材质会发生发射。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 16: 折射
RF信号在传播到两种密度不同介质的边界时会发生折射。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 17: 吸收
RF信号在传播时遇到会吸收其能量的材质时会导致信号衰减。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 18: 散射
RF信号遇到粗糙、不均匀的材质或由非常小的颗粒组成的材质时，可能向很多不同的方向散射，这是因为材质中不规则的细微表面将反射信号。
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 19: 衍射
RF信号遇到其不能穿过的物体或能够吸收其能量的物体时将发生衍射，信号会通过弯曲绕过物体，组合成完整的电波。
发射器
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 20: 衰减
RF信号离开发射器后，将受到外部因素的影响而降低强度，这被称为信号衰减。
电缆衰减
障碍物
噪音干扰
长距离
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 21: 增益
在传输路径中，RF信号也可能受增加其强度的因素的影响。信号增益可以通过天线来实现：
天线模块
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 22: 多路径
RF信号在传播过程中由于反射、衍射等因素导致存在着许多时延不同、损耗各异的传输路径，这些经由不同路径的相同信号在接收端会发生叠加增大或减小接收信号的能量。
AP
STA
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 23: 菲涅耳区
菲涅耳区是一个椭球体，在该区域内存在阻挡物，会大大影响信号传输效果。相反，若不被阻挡，则可以获得近似自由空间的传播条件。
  H1 = 43.3  D/4F
D
D：距离
F ：频率
H2=D2/6
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 24: 问 题
无线射频的工作原理是什么，有哪几种工作方式？
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 25: 总 结
无线射频的基本概念
无线射频是如何工作的
无线射频的特性
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 26
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散