## Slide 1: 802.11协议介绍
Notes: 课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  描述802.11协议基本知识
  列举802.11n协议的优势
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 3: 目 录
802.11a/b/g协议
802.11n协议
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 4: 802.11标准
802.11 ：工作在2.4G(2.4000～2.4835GHz )频段，提供了每秒1兆或2兆 传输速率
802.11a ：工作在5G频段， 提供了每秒54M的传输速率，平均吞吐量是20-36M/秒，平均范围10-100米
802.11b ：工作在2.4G频段，提供了每秒11M的传输速率。在1999年，IEEE接受了802.11b作为以太网标准，平均速率每秒4M，平均范围50多米
802.11g ：在2.4G频段上提供了大于20M的带宽，平均每秒20-30M，平均范围50多米
802.11e：QoS
802.11i ：WLAN安全标准
802.11r：WLAN漫游标准
802.11s：802.11 mesh
802.11n：更高传输速率的改善，支持多输入多输出技术
Notes: 802.11规定了一个基站和无线客户端或两个无线客户端之间通过空气传输的接口。
802.11在原始的802.11标准的基础上有了很多扩展标准。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 5: 802.11a
54Mbps 吞吐能力
  采用正交频分复用（OFDM）
  支持6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 & 54Mbps 数据速率
工作在无需许可的5GHz频段“Unlicensed National Information Infrastructure” (U-NII) 频段
  23个非重叠信道
Notes: 802.11a早在1999年就已经成为标准，但是经过很长一段时间后相关产品才开始出现。
802.11a的硬件最早出现在2001年底。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 6: 802.11b
11Mbps 吞吐能力
  采用直序扩频（DSSS）
  支持1, 2, 5.5 & 11Mbps数据速率
工作在2.4GHz非许可频段 “Industrial Scientific & Medical” (ISM) 频段
支持14个信道
  3个信道不重叠
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
22Mhz
2.402Ghz
2.483Ghz
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 7: 802.11g
54Mbps 最高传输速度
  采用正交频分复用(OFDM)
  支持6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 & 54Mbps 数据速率以及802.11b速率
兼容802.11b终端
工作在2.4GHz非许可频段 “Industrial Scientific & Medical” (ISM) 频段
支持13个信道
  3个不重叠信道
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 8: 目 录
802.11a/b/g协议
802.11n协议
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 9: 802.11n
802.11n最高速率可达600Mbps
802.11n协议为双频工作模式，支持2.4GHz和5GHz
802.11n采用MIMO与OFDM相结合
传输距离大大增加
提高网络的吞吐量性能
华为802.11n无线AP
Notes: IEEE 802.11n，是2004年1月时IEEE宣布组成一个新的单位来发展的新的802.11标准，于2009年9月正式批准。目前802.11n理论传输数量可以达到600Mbps。
与802.11802.11a/b/g标准不同，802.11n协议为双频工作模式（包含2.4GHz和5GHz两个工作频段）。这样11n保障了与以往的802.11a/b/g标准兼容。
802.11n采用MIMO与OFDM相结合，使传输速率成倍提高。
另外，天线技术及传输技术，使得无线局域网的传输距离大大增加，可以达到几公里（并且能够保障100Mbps的传输速率）。
IEEE802.11n标准全面改进了802.11标准，不仅涉及物理层标准，同时也采用新的高性能无线传输技术提升MAC层的性能，优化数据帧结构，提高网络的吞吐量性能 。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 10: 802.11n优势
传输速率
提升至600M
兼容
802.11a/b/g
802.11n
无线链接
可靠性更高
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 11: 802.11n优势（续）
11g
在20MHZ 信道下，子载波为48
54 Mbps
8.3%
更多子载波
更高编码比率
更短的GI
更宽的信道
在20M HZ 信道下，子载波由48-》52
编码比率由11g 3/4 -》11n 5/6
GI (Guard Interval ) ，由11g 800ns -》400ns
每通道的频宽 可由20MHZ-》40M，子载波由52-》108
58.5 Mbps
65 Mbps
11%
72.2 Mbps
11%
150 Mbps
108%
更多的空间流
由11g 单空间流-》2/3/4空间流
300 /450/600 Mbps
200%/300% /400%
802.11n 更高速率改进技术
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 12: 速率提升-更多的子载波
-10M
+10M
中心频率
-10M
+10M
中心频率
802.11a/g在20M模式有52个子载波（48个可用）
802.11n在20M模式有56个子载波（52个可用）
802.11a/g在20MHz 模式下有48个子载波，速度可达到54Mbps。
802.11n在20MHz 模式下有52个子载波，速度可达到58.5Mbps。
54 Mbps
58.5 Mbps
Notes: 802.11g/n 使用OFDM技术的特性就是会有多个子载波可供弹性调变运用，子载波数愈多整体传输速度越高。802.11n即便也是SISO的单天线收发，也会比802.11g的单天线收发表现更为快。
传统802.11a/g在20M模式下有52个子载波（48个可用），速度最高54M。
802.11n在20M模式下有56个子载波（52个可用），速度58.5M。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 13: 速率提升-编码率
802.11g
802.11n
802.11g的编码比率为3/4
(即是实质资料占3/4，更错码占1/4)
802.11n实质传输比率从3/4拉升至5/6
物理连接速率提升11%
58.5 Mbps
65 Mbps
Notes: 无线收发数据附前向错误更错码（Forward Error Correction-FEC），当实质传递数据在传递过程中因衰减、干扰等因素而导致数据错误时，透过更错码可将数据更正、还原成正确数据。
802.11n更错码不会太耗占频宽，但却能维持相同的错误更正能力，而这个比例就称为编码比率码率（Code Rate）。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 14: 速率提升-Short GI
在无线收发过程中收/发间或多次传发过程中，需要若干间隔时间，而这个间隔时间就称为Guard Interval，简称GI。
Short Guard Interval （Short GI）更短的帧间保护间隔。
数据1
数据2
数据1
数据2
数据1
数据2
时间
时间
合适的GI时长
GI时长过短
干扰
GI时长合适的情况
GI时长过短的情况
数据1
数据2
Notes: Short Guard Interval （Short GI）：
  802.11a/b/g标准要求在发送数据时，必须要保证在数据之间存在800 ns的时间间隔，这个间隔被称为Guard Interval (GI)。
  802.11n仍然缺省使用800ns。当多径效应不严重时，可以将该间隔配置为400ns，可以将吞吐提高近10%，此技术称为Short GI。
使用场景：Short GI使用于多径情况较少、射频环境较好的应用场景。在多径效应影响较大的时候，应该关闭Short GI功能。
如图所示，在多径环境中，前一个数据块还没有发送完成，后一个数据块可能通过不同的路径先到达，合理的GI长度能够避免相互干扰（如图所示）。如果GI时长不合理，会降低链路的有效SNR。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 15: 速率提升-Short GI
Guard Interval，简称GI
以往GI的时间约为800nS
802.11n标准可选功能，允许使用仅
400nS的保护间隔时间
原有800nS减少一半，若使用这项功能，则802.11n的传输率可以从65M bps提升到72.2M bps左右
物理连接速率提升11%
65 Mbps
72.2 Mbps
Notes: 在无线收发过程中收/发间或多次传发过程中，需要若干间隔时间，而这个间隔时间就称为Guard Interval，简称GI。
射频芯片在使用OFDM调制方式发送数据时，整个帧是被划分成不同的数据块进行发送的，为了数据传输的可靠性，数据块之间会有GI（Guard Interval），用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据块。802.11a/g采用的800ns的GI，在802.11n模式中，提供了一种Short GI特性。将GI时长减少至400ns，从而可以提高数据传输速率百分之十左右。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 16: 速率提升-40M频宽模式
802.11n同时定义了2.4GHz频段和5GHz频段的WLAN标准，与802.11a/b/g每信道只用20MHz频宽不同的是802.11n定义了两种频带宽度：20MHz频宽 40MHz频宽
采用40MHz频宽模式可以让无线网络获得高于2倍的传输速率
5.730
5.735
5.740
5.745
149
5.750
150
5.755
151
5.760
152
5.765
153
5.770
154
5.755
155
5.780
156
5.785
157
5.790
158
5.795
159
5.800
160
5.805
161
5.810
162
5.815
163
5.820
164
5.825
165
5.830
5.835
5.840
40M频宽示意图
20M频宽示意图
Notes: 采用40MHZ频宽模式，可以成倍增加无线网络的支持速率，但是2.4G网络和5G网络支持的40M频宽的信道数量不同
在2.4G模式上最多可以有一个40M信道，在5G模式上40M信道数目因国家不同而不同，理论上最多有11个40M信道。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 17: MIMO技术
采用802.11a/b/g技术的无线接入点和客户端是通过单个天线单个空间信道（SISO）来实现数据传送的
采用802.11n技术的无线接入点和客户端可以利用两个或者更多的空分信道同时传送数据，如果终端也支持MIMO技术的话，能够采用多个接收天线和高级信号处理技术来重建从多个信道发送过来的数据
MIMO技术就是利用其它技术来改进接收端的信噪比
Notes: SISO：Single Input Single Output。
MIMO：Multiple Input and Multiple Output。
802.11n网络融合了基于MIMO的接入点和无线客户端，从而能够提供极高的可靠性和数据吞吐量。即使只部署支持MIMO技术的无线接入点，而终端不支持MIMO技术，这项技术也能够提供高出802.11a/b/g 网络百分之三十的性能。
这种性能的提升是采用MIMO智能天线的结果，它能够允许无线接入点能在更长的距离间更可靠的接受数据，并且与标准的分集天线工作方式相比能够为客户端提供更高的数据传输率。例如在同样距离上802.11a/b/g客户端和传统接入点通信，数据通常会从54Mbps降到48Mbps或者36Mbps，而相同的客户端同支持MIMO技术的802.11n无线接入点通信，还能够维持在54Mbps不变。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 18: MIMO技术（续）
发送端
接收端
无线信道
单进单出（SISO）
MIMOAP
MIMO
STA
发送端
接收端
无线信道
多进多出（MIMO）
MIMO（Multiple in, multiple out）
Notes: 在无线通信系统中，在发射机和/或接收机上使用多个天线开辟了一个新的维度空间。如果能够正确利用这一技术，可以极大地提高性能，它现在被广泛地称为 MIMO（多路输入多路输出）系统（“输入”和“输出”指的是无线信道）。发射机的多个天线意味着有多个信号输入到无线信道中，接收机的多个天线是指有多个信号从无线信道输出，多天线接收机利用先进的空时编码处理能够分开并解码这些数据子流，从而实现最佳处理，并有效地抵抗空间选择性衰落。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 19: MIMO-波束成形
波束成形技术：当发射端有多个发射天线时，调整从各个天线发出的信号使得接收端信号强度有显著改善的技术
AP
客户端
AP
客户端
图1：未采用波速成形技术
图2：采用波速成形技术
Notes: 波束成形技术：当发射端有多个发射天线时，调整从各个天线发出的信号使得接收端信号强度有显著改善的技术。
当从不同的天线发送两个信号时，这些信号在接收端天线进行叠加，由于传播的不同，两个信号在到达接收端的时候存在相位差，这种情况会直接影响接收端的信号强度。通过调整发射端无线信号的相位，可以最大化的接收信号强度，即增加信噪比。
  波束成形技术应用在接收端只有一个天线，且没有障碍物的环境。如果不采用波束成形技术，接收端接收到的相位可能发生异相，如图1所示。采用了波束成形技术后，接收端能收到正相相位，使信号最大，如图2所示，并达到在接收端提高信噪比的目的。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 20: MIMO命名
MIMO的天线配置通常表示成“M*N”，其中M和N均为整数
  M表示传输天线的数量
  N表示接收天线的数量
内置2*2天线
外置3*3天线
Notes: 例如：MIMO 2*2，即两组传输链路，两组接收链路以及两条经过多任务处理的以无线链路传送的空间信息流，AP可以通过不同的空间信息流来承载不同的信息，从而提高了数据传输速度。
从MIMO 2*1到MIMO 4*4，AP每增加一个发射天线和接收天线都会提高AP的信噪比。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 21: 802.11n MAC层改进技术
802.11MAC层协议耗费了相当多效率用作链路的维护，从而大大降低了系统的吞吐量。802.11n通过改善MAC层来减少固定的开销及拥塞造成的损失。
  帧聚合技术
  块确认技术
Notes: 802.11MAC层协议耗费了相当多效率用作链路的维护，从而大大降低了系统的吞吐量。
在802.11的MAC层协议中，有很多固定的开销，尤其在两个帧之间以及传输完每个帧所收到的确认信息。在最高数据率的传输下，这些多余的开销甚至比需要传输的整个数据帧还要长。例如：802.11g理论传输速率为54Mbps，实际上却只有22Mbps，将近有一半多的速率浪费了。
无线网络的冲突及空中的拥塞也会降低802.11的有效吞吐量，802.11n通过改善MAC层来减少固定的开销及拥塞造成的损失。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 22: 帧聚合
802.11n引入帧聚合技术，提高MAC层效率，报文帧聚合技术包括：
  MAC服务数据单元聚合（A-MSDU）
  MAC协议数据单元聚合（A-MPDU）
两种不同的帧聚合方式会有不同的效率提升
Notes: MSDU和MPDU两种聚合的共同点：减少负荷，且只能聚合同一QoS级别的帧，但因为要等待需要聚合的报文，可能造成延时。另外，只有MPDU才使用块确认。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 23: MSDU聚合
MAC服务数据单元（MSDU－Mac Service Data Units）汇聚：
  收集以太网帧汇聚
  转成802.11无线帧
P1
P3
MAC
header
MAC processing
P2
P1
P3
P2
P1
P3
P2
Notes: MAC服务数据单元聚合全称是“Aggregate MAC Service Data Unit”，缩写为“A-MSDU”
A-MSDU 允许对目的地及应用都相同的多个包进行聚合，聚合后的多个包只有一个共同的MAC帧头。当多个帧聚合到一起后，报头的负载、传播的时间及确认包都会相应减少，从而提高无线传输效率。A-MSDU最大的大小是7935字节。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 24: MPDU聚合
MAC协议数据单元MPDU（MAC Protocol Data Unit）汇聚：
  转成802.11无线帧
  将802.11无线帧汇聚
MAC
header
MAC
header
MAC
header
MAC processing
P1
P3
P2
P1
P3
P2
Notes: MAC协议数据单元聚合全称是“Aggregate MAC Protocol Data Unit”，缩写为“A-MPDU”。
A-MPDU 允许对目的地相同但是应用不同的多个包进行聚合，其效率不如A-MSDU，但是还是会减少报头负载及空气传播时间。A-MPDU的最大的包为65535字节。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 25: 块确认
为保证数据传输的可靠性，802.11协议规定每收到一个单播数据帧，都必须立即回应ACK帧。
块确认机制通过使用一个ACK帧来完成对多个MPDU的应答，以降低这种情况下的ACK帧的数量，如下图所示：
AP
客户端
图：A-MPDU 块确认
P3 |  | P2 |  | P1 |  | header
header | ACK P1,P2,P3
Notes: 为保证数据传输的可靠性，802.11协议规定每收到一个单播数据帧，都必须立即回应ACK帧。A-MPDU的接收端在收到A-MPDU后，需要对其中的每一个MPDU进行处理，因此同样需要对每一个MPDU发送应答帧。块确认机制通过使用一个ACK帧来完成对多个MPDU的应答，以降低这种情况下的ACK帧的数量。
仅仅对没有收到确认的成分帧进行选择性重发。在高错帧的环境下，MPDU汇聚的选择重传机制能够提供比MSDU汇聚更高效WLAN利用率，因为只有出错的成分帧会被重传，而不是重传整个汇聚帧，从而大大减少了需要重传的数据。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 26: WLAN未来-802.11ac
作为802.11n标准的延续，802.11ac工作频段为5GHz频率，以及支持MIMO技术，并在此基础上技术改进与创新，以求达到1Gbps吞吐量的目标。
802.11ac将向后兼容802.11全系列现有及即将发布的所有标准和规范。
安全性方面，它将完全遵循802.11i安全标准的所有内容。
802.11ac将可以帮助企业或家庭实现无缝漫游。
Notes: IEEE 802.11ac是一个正在发展中的802.11无线计算机网路通信标准，它透过5GHz频带进行无线区域网（WLAN）通信。理论上，它能够提供最少每秒 1 Gigabit频宽进行多站式无线区域网（WLAN）通讯，或是最少每秒500 megabits（500 Mbit/s）的单一连线传输频宽。
802.11ac还将向后兼容802.11全系列现有和即将发布的所有标准和规范，包括即将发布的802.11s无线网状架构等。
安全性方面，它将完全遵循802.11i安全标准的所有内容，使得无线Wi-Fi能够在安全性方面达到企业级用户的需求。根据 802.11ac的实现目标，未来802.11ac将可以帮助企业或家庭实现无缝漫游，并且在漫游过程中能支持Wi-Fi产品相应的安全、管理以及诊断等应用。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 27: 802.11a/b/g/n对比
协议 | 使用频段 | 兼容性 | 理论最高速率 | 实际速率
802.11a | 5GHZ | — | 54Mbps | 22Mbps左右
802.11b | 2.4GHZ | — | 11Mbps | 5Mbps左右
802.11g | 2.4GHZ | 兼容802.11b | 54Mbps | 22Mbps左右
802.11n | 2.4GHz 5GHZ | 兼容802.11a/b/g | 600Mbps | 100Mbps以上
Notes: 802.11a的最高理论传输速率达到了54Mbps，使用了5GHz频段。
802.11b标准是WLAN技术中历史最悠久，应用最普及的标准，理论速率11Mbps，实际净载荷吞吐率能达到5M左右。
802.11g是在2.4G频段上对于802.11物理层的一次高速扩展，最高数据传输速率可达到54Mbps，实际净载荷吞吐率能达到20～26Mbps。此外802.11g向下兼容802.11b。
802.11n标准使用双频带（2.4G和5G），理论传输速率达到300Mbps甚至600Mbps,实际测试速率能达到100Mbps以上。向下兼容802.11a/b/g。
在实际的测试中，802.11a/b/g/n的产品实际的无线传输速度远远达不到标准的理论速率,因为在实际应用中，通常有一半左右的带宽被分组负载、校验、帧位、错误恢复数据等信息占用，而且还要考虑信号强度和障碍物等因素的影响。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 28: 问 题
列举802.11n相比802.11a/b/g的技术优势？
什么是MIMO技术？
Notes: 列举802.11n相比802.11a/b/g的技术优势？
  传输速率提升至600M
  无线链接可靠性更高
  兼容802.11a/b/g
  支持多输入多输出技术
什么是MIMO技术？
  MIMO(Multiple input and multiple output)，即多路输入多路输出，采用802.11n技术的无线接入点和客户端可以利用两个或者更多的空分信道同时传送数据。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 29: 总 结
802.11a/b/g协议
  802.11n协议技术优势
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 30
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散