## Slide 1: 802.11物理层技术
Notes: 课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  描述802.11物理层基本概念
  描述802.11扩频技术
  描述直接序列扩频技术
  描述正交频分复用技术
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 3: 目 录
802.11物理层基本概念介绍
802.11物理层技术介绍
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 4: IEEE 802.11无线局域网工作组
PHY
802.11(1/2 Mbps)
802.11b(11 Mbps)
802.11g(54 Mbps)
802.11a(54 Mbps)
MAC
802.11/11a/11b/11g MAC
802.11e — QoS
802.11i —安全增强
802.11n(600 Mbps)
802.11r — 漫游和切换
802.11h —动态调整
802.11s — mesh
Notes: IEEE 802.11无线局域网工作组制定的规范分两部分：
  802.11物理层相关标准
  802.11MAC层相关标准
802.11 物理层标准定义了无线协议的工作频段、调制编码方式及最高速度的支持:
  IEEE 802.11：1990年IEEE 802标准化委员会成立IEEE 802.11无线局域网标准工作组。该标准定义物理层和媒体访问控制(MAC)规范。物理层定义了数据传输的信号特征和调制，工作在2.4000～2.4835GHz频段。传输速率最高只能达到2Mbps.
  IEEE 802.11a：1999年，IEEE 802.11a标准制定完成，该标准规定无线局域网工作频段在5.15～5.825GHz，数据传输速率达到54Mbps.
  IEEE 802.11b ：1999年9月IEEE 802.11b被正式批准，该标准规定无线局域网工作频段在2.4～2.4835GHz，数据传输速率达到11Mbps。
  IEEE 802.11g ：IEEE的802.11g标准是对流行的802.11b（即Wi-Fi标准）的提速（速度从802.11b的11Mb/s提高到54Mb/s）。802.11g接入点支持802.11b和802.11g客户设备。
  IEEE 802.11n：IEEE 802.11n使用2.4GHz频段和5GHz频段， IEEE 802.11n标准的核心是MIMO（multiple-input multiple-output，多入多出）和OFDM技术,传输速度300Mbps，最高可达600Mbps，可向下兼容802.11b、802.11g。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 5: IEEE 802.11无线局域网工作组
PHY
802.11(1/2 Mbps)
802.11b(11 Mbps)
802.11g(54 Mbps)
802.11a(54 Mbps)
MAC
802.11/11a/11b/11g MAC
802.11e — QoS
802.11i —安全增强
802.11n(600 Mbps)
802.11r — 漫游和切换
802.11h —动态调整
802.11s — mesh
Notes: 802.11MAC层标准定义了无线网络在MAC层的一些常用操作：如QOS、安全、漫游等操作
  IEEE 802.11e标准对无线局域网MAC层协议提出改进，以支持多媒体传输，以支持所有无线局域网无线广播接口的服务质量保证QoS机制。
  IEEE 802.11r，快速基础服务转移，主要是用来解决客户端在不同无线网络AP间切换时的延迟问题。IEEE 802.11h用于802.11a的频谱管理技术。
  IEEE 802.11i标准是结合IEEE 802.1X中的用户端口身份验证和设备验证，对无线局域网 MAC层进行修改与整合，定义了严格的加密格式和鉴权机制，以改善无线局域网的安全性。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 6: 802.11 物理层介绍
WLAN 传输技术有：
  红外线 (Infra Red，IR)
  无线电射频技术
无线电射频主要采用扩频技术，扩频技术主要又分为：
  跳频扩频技术
  直接序列扩频技术
Notes: 红外系统的优点：不受无线电干扰，视距传输，检测和窃听困难，保密性好。缺点是：对非透明物体的透过性极差，传输距离受限；易受日光、荧光灯等干扰；半双工通信。
相对红外技术而言，无线电射频技术传输距离更远，传输速度更高，并且通过特定的安全协议也可以保证通信的安全性。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 7: 802.11 物理层介绍（续）
802.11 WLAN MAC
802.11
max. 2 Mbps
2.4 GHz
DSSS
FHSS
802.11 b
max. 11 Mbps
2.4 GHz DSSS
802.11 g
max. 54 Mbps
2.4 GHz OFDM
802.11 a
5 GHz OFDM
PLCP
max. 54 Mbps
802.11 n
max. 600 Mbps
2.4 / 5 GHz OFDM
PMD
Notes: 物理层被分成两个子层（sub-layer）：物理层汇聚过程（Physical Layer Convergence Procedure，简称PLCP）子层，负责将MAC帧映射到传输媒介；另一个是物理媒体相关（Physical Medium Dependent，简称PMD）子层，负责传送这些帧。
PLCP的功能在于结合来自MAC的帧与空中所传输的无线电波。PLCP同时会为帧加上自己的标头。通常，帧中会包含前导码（preamble）以协助接收数据的同步操作。不过，每种调制方式所采用的前导码均不相同，因此PLCP会为准备传送的所有帧加上自己的标头。接着由PMD负责将PLCP所传来的每个位利用天线传送至空中。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 8: 频宽
FM 信号(175K)
802.11信号(20M)
TV信号(4500K)
频宽(HZ)
频宽的大小依据要传送的信息量而定的
Notes: 频宽是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度，以赫兹（Hz）为单位。
随着越来越多的信息放在无线电信号中，带宽的使用也越来越高：
  调频广播信号提供高品质的音频，需要175KHz的频宽消耗。
  电视信号包含音频和视频，需要4500KHz的频宽消耗。
  无线局域网络使用802.11协议，频宽为20MHz。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 9: 物理层– 扩频技术
扩频技术能够很好的防止干扰：
用户信号
信号强度
频率
用户信号
信号强度
频率
干扰信号
没有使用扩频技术
使用扩频技术
干扰信号
Notes: 扩频技术是无线局域网数据传输使用的技术，扩频技术最初是用于军事部门防止窃听或信号干扰。
扩频（spread-spectrum）技术是使用ISM频带传输数据的基础。传统无线电通信的焦点在于如何尽可能的在最窄的频带中塞入最多的信号。扩频的工作原理是利用数学函数将信号功率分散至较大的频率范围。只要在接收端进行反向操作，就可以将这些信号重组为窄带信号。更重要的是，所有窄带噪声都会被过滤掉，因此信号可以清楚的重现。
无线局域网设备是一个收发器，它通过以太网电缆连向服务器或其它网段。有两种无线电技术用于构成无线网：
  窄带无线电通信(Narrow-Band Radio) 这种技术类似于无线电台的广播，必须把发送器和接收器都调拨到同一频带。
  扩频无线电通信(Spread Spectrum Radio) 这种技术是在一个很宽的频率范围内广播信号，避免在窄带无线电通信中遇到的问题。用一种编码来传播信号，接收站用同一编码来恢复信号。用这种方法，扩频无线电信号能工作在其它信号所占据的频率范围内。扩频无线电信号不会干涉常规的无线电广播，这是因为它的能量十分微弱。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 10: 扩频传输技术频段
无线电射频系统采用 扩频 （Spread Spectrum） 技术进行调制。扩频技术的频率范围开放在 ISM 频段，此频段不需申请：
  工业：902 ~ 928 MHz (26MHz)
  科学：2.4~2.4835 GHz (83.5MHz)
  医学：5.725~5.875 GHz (300MHz)
Notes: ISM(Industrial Scientific Medical)频段即工业，科学和医用频段。一般来说世界各国均保留了一些无线频段，以用于工业，科学研究，和微波医疗方面的应用。应用这些频段无需许可证，只需要遵守一定的发射功率（一般低于1W），并且不要对其它频段造成干扰即可。ISM频段在各国的规定并不统一。如在美国有三个频段902-928 MHz、2400-2484.5 MHz及5725-5850 MHz，而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信。而2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网（IEEE 802.11b/IEEE 802.11g），蓝牙等无线网络，均可工作在2.4GHz频段上。
902～928MHz频段常见的应用是无绳电话。
2.400～2.4835GHz，属于微波波段，该频段典型 ISM 应用有微波炉、蓝牙、802.11协议无线网络等。
5.725～5.875GHz，属于微波波段，该频段可以用于高速公路RFID系统、大门启闭（在商店或百货公司）系统、802.11协议无线网络等。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 11: 目 录
802.11物理层基本概念介绍
802.11物理层技术介绍
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 12: 802.11物理层技术
802.11所采用的无线电物理层使用了三种不同的技术：
  跳频（Frequency hopping，简称FH或FHSS）
  直接序列（Direct sequence，简称DS或DSSS）
  正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，简称OFDM ）
Notes: 跳频（Frequency hopping，简称FH或FHSS）：
  跳频系统是以某种随机样式在频率间不断跳换，每个子信道只进行瞬间的传输。
直接序列（Direct sequence，简称DS或DSSS）：
  直接序列系统利用数学编码函数将功率分散于较宽的频带。
正交频分复用（OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing，简称OFDM）：
  OFDM将可用信道划分为一些子信道，然后对每个子信道所要传送的部分信号进行平行编码。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 13: 跳频扩频
跳频扩频（ Frequency-hopping spread-spread，简称FH或FHSS ）：是以一种预定的伪随机模式快速变换传输频率。
8
7
6
5
4
3
2
1
0
频隙
时隙
干扰信号
数据信号
Notes: 跳频扩频（ Frequency-hopping spread-spread，简称FH或FHSS ）：是以一种预定的伪随机模式快速变换传输频率。如图所示：
  图中的纵轴将可用频率划分为几个频隙（frequency slot），同样的，时间轴也被划分为一系列时隙（time slot）。
  本图中所用的跳频模式为（3,8,5,7）。正确掌握跳频时机是关键，发送端与接收端必须同步，这样接收端才可以随时与发送端的频率保持一致。
跳频扩频传输技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum，FHSS)只在IEEE 802.11中做了规定，在实际的应用中已经很少见，采用跳频扩频传输技术的无线局域网支持1Mbps和2Mbps两种速率。
跳频可以避免设备干扰某个频带（frequency band，简称band）的主要用户，跳频用户对主要用户只会造成瞬间干扰。
同样的，主要用户只会影响扩频设备的某个频隙，就像是瞬间的噪声一样。
图中显示了某个主要用户使用第7个频隙时所造成的影响，虽然第4个时隙的传送受到损毁，但前3个时隙还是可以成功传送。例如：第7个频隙为微波炉使用的频段，微波炉的使用只会对第7个频隙的信号造成干扰，其他频隙的信号还是能正常传输，所以跳频可以有效的防止干扰。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 14: 直接序列扩频传输技术（DSSS）
直接序列传输技术是通过精确的控制将RF能量分散至某个宽频带。
当无线电载波的变动被分散至较宽的频带时，接收器可以通过相关处理找出变动所在。
信号强度
频率
直接序列扩频技术
Notes: DSSS：Direct Sequence Spread Spectrum直接序列展频技术最初定义在802.11原始标准中，工作频段为2.4GHz，数据率为1Mbps和2Mbps。802.11b修正案也定义了DSSS技术，工作频段同样是2.4GHz，数据率为5.5Mbps和11Mbps。这两个数据率称为HR-DSSS（High-Rate DSSS，高速直接序列扩频）。
802.11b设备向后兼容传统的802.11 DSSS设备。也就是说，802.11b设备既可以采用DSSS技术并以1Mbps和2Mbps的速率传输数据，也可以采用HR-DSSS技术并以5.5Mbps和11Mbps的速率传输数据。但是，802.11b设备不采用FHSS技术，因此无法向后兼容802.11 FHSS设备。
FHSS发射机在不同频率之间跳变，而DSSS发射机只在一个信道上收发数据。数据被扩展到该信道的频率范围内，这个过程称为数据编码。
直接序列扩频传输技术利用整个带宽来传输数据。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 15: DSSS编码方式
DSSS采用11 chip barker编码方式
只要11位中的2位正确就能识别原来的数据
作用：防止干扰
下图以传输数据为1010为例
传播数据 |  |  | 
10110111000 | 01001000111 | 10110111000 | 01001000111
1 | 0 | 1 | 0
Notes: 很多因素都可能改变甚至破坏射频信号。由于802.11信号无缚介质中传输，极易受到射频干扰，因此必须采取措施将数据损坏的可能性降至最低。为此，每个数据比特首先被编码为多个比特，然后进行传输。
Barker码是一个11比特序列（例如10110111000），在无线传输方面存在优势，可以有效降低干扰，不过降低了效率。
每一个比特编码为一个11位Barker码，因此而产生的一个数据对象形成一个chip(碎片)。chip是扩频过程中所使用的二进制数字。bit(位)属于比较高级的数据，chip则是编码过程中使用的二进制数字。bit与chip之间并不存在任何数学上的差异。
实际传输的信息量是有效传输的11倍。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 16: DSSS编码方式（续）
补码键控（complementary code keying，CCK）
补码键控编码方式能有效防止噪声及多径干扰
802.11b使用补码键控来提高传输速率，最高可达11Mbps
缺点：补码键控为了对抗多径干扰，技术复杂，实现困难
Notes: CCK采用了复杂的数学转换函数，可以使用若干个8-bit序列在每个码字中编码4或8个位，因此数据总吞吐量为5.5Mbps或11Mbps。此外，CCK所使用的数学转换函数可以让接收器轻易识别不同的编码，即便遇上干扰或者多径衰落的情况。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 17: DSSS调制方式
DSSS采用的调制方式为：BPSK、QPSK
180°
传输 1
BPSK
0°
180°
QPSK
270°
90°
0°
传输 0
传输 00
传输 01
传输 10
传输 11
Notes: BPSK：Binary Phase Shift Keying 二进制相移键控。
QPSK：Quadrature Phase Shift Keying 正交相移键控。
调制方式 相位差 编码
BPSK 0 0
BPSK 180 1
QPSK 0 00
QPSK 90 01
QPSK 180 10
QPSK 270 11
相比较于BPSK，QPSK所具备的明显优势为四级编码机制可以提供较高的吞吐量。采用QPSK的代价是，如果多径干扰十分严重，可能会导致它无法使用。多径之所以发生，是因为信号从发送端分路抵达接收端。每个路径的距离不同，因此从每个路径所接收到的信号相对于其他路径有时间差。在多径干扰十分严重的环境下，QPSK会比BPSK更早崩溃。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 18: DSSS编码方式简表
数据速率 | 编码方式 | 调制方式
1Mbps | Barker | BPSK
2Mbps | Barker | QPSK
5.5Mbps | 4-bits CCK | QPSK
11Mbps | 8-bits CCK | QPSK
Notes: 802.11b采用DSSS技术实现了四种不同的数据速率：1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 19: 正交频分复用技术
OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）即正交频分复用技术，是一种多载波调制技术。
  其主要思想是：将信道分成若干正交子信道，将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到在每个子信道上进行传输。
振幅
频率
图：频域中的正交性
Notes: 802.11a是基于正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，简称OFDM）的。
OFDM会将一个较宽的信道分割成几个子信道。每个子信道均用来传输数据。
OFDM使用的子载波相互重叠，但是这些相互重叠的子载波之间不会互相干扰。之所以能够使用相互重叠的子载波，是因为定义了副载波，因此可以轻易区分彼此。能够区别副载波，关键在于它使用了一种复杂的数学关系，称为正交性。在数学上，正交用来描述相互独立的项目。
OFDM之所以能够运作，是因为所选用的副载波频率的波形丝毫不受其他副载波的影响。如图所示：信号分为三个副载波，每个副载波的波峰均作为数据编码之用，如图中上方标示的圆点。这些副载波之间经过刻意设计，彼此之间保持正交关系。注意每个副载波的波峰，此时其他两个副载波的振幅均为0。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 20: 正交频分复用技术（续）
OFDM 5GHz 信道示例:
5150
5350
30 MHz
30 MHz
Frequency (MHz)
5320
5260
5240
5220
5200
5280
5300
5180
20 MHz
20 MHz
20 MHz
20 MHz
20 MHz
20 MHz
20 MHz
20 MHz
每个子载波312.5 kHz
48 个子信道用来传数据, 4 个子信道用来做相位参考
Notes: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术：
  OFDM技术的主要思想是将指配的信道分成许多正交子信道，在每个子信道上进行窄带调制和传输。
  每个信号的带宽小于信道的相关带宽。
  OFDM将信道划分为52个子信道，4个用来做相位参考，所以真正能使用的是48个子信道。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 21: OFDM子信道调制技术
OFDM调制方式：
  BPSK（ Binary Phase Shift Keying ）二进制相移键控
  QPSK（ Quadrature Phase Shift Keying ）正交相移键控
  QAM（Quadrature Amplitude Modulation）正交幅度调制
QAM同时利用了载波的振幅和相位来传递信息
OFDM技术结合QAM调制方式让速率达到54Mbps
Notes: 在QAM（正交幅度调制）中，数据信号由相互正交的两个载波的幅度变化表示。模拟信号的相位调制和数字信号的PSK（相移键控）可以被认为是幅度不变、仅有相位变化的特殊的正交幅度调制。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 22: 802.11a星座图
相位
振幅
0011
0111
0110
0010
0001
0101
0100
0000
1001
1101
1100
1000
1011
1111
1110
1010
相位
振幅
16 QAM星座图
64 QAM星座图
Notes: 要提高数据率，只要使用点数更多的星座图即可。不过当数据率提高，接收到的信号质量必须足够好，否则就难以区别星座图中的相邻点。如果距离太近，每个点的可接受误差范围就会缩小。802.11a在物理层标准中规范了每个星座点的最大可接受误差范围。图中显示了802.11a所使用的星座图。BPSK和QPSK的位率最低，它们是直接序列物理层所使用的两种相移键控调制。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 23: OFDM调制方式
调制方式 | 编码率（R） | 速率(Mbps)
BPSK | 1/2 | 6
BPSK | 3/4 | 9
QPSK | 1/2 | 12
QPSK | 3/4 | 18
16-QAM | 1/2 | 24
16-QAM | 3/4 | 36
64-QAM | 2/3 | 48
64-QAM | 3/4 | 54
Notes: OFDM PHY 的速率有四级：6与9Mbps、12与18Mbps、24与36Mbps以及48与54Mbps。6、12与24Mbps是必要的项目，即前三级的最低速率，因此在遭遇干扰时也最稳定。
  第一级的速率使用二进制相位键控BPSK，在每个子信道编码1个位，相当于每个符号48个位，这些位中有一半或者1/4是用于纠错的多余位，因此每个符号中实际只包含了24或36个数据位。
  第二级的速率使用正交相位键控QPSK，在每个信道编码2个位，相当于每个符号96位，这些位中有一半或者1/4是用于纠错的多余位，因此每个符号中实际只包含了48或72个数据位。
  第三、四级使用了正交调幅QAM。16-QAM是以16个符号编4个位，而64-QAM是以64个符号编6个位。不过为了达到更高的速率，64-QAM采用了2/3与3/4的编码率。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 24: 802.11a/b/g/n对比表
标准 | 频段 | 中心频率间距 | 载波调制 | 最高速率
802.11b | 2.4~2.4835G | 5M/Ch | DSSS | 11Mbps
802.11g | 2.4~2.4835G | 5M/Ch | DSSS OFDM | 54Mbps
802.11a | 5.15~5.25G 5.25~5.35G 5.728~5.825G | 5M/Ch | OFDM | 54Mbps
802.11n | 2.4~2.4835G 5.15~5.25G 5.25~5.35G 5.728~5.825G | 5M/Ch | MIMO& OFDM | 600Mbps
Notes: DSSS:直接序列扩频技术。
OFDM:正交频率划分多路复用的多载波调制。
课程名称
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散
P-<number>

## Slide 25: 问 题
802.11物理层技术有哪几种？
OFDM技术支持多少种速率？
Notes: 802.11物理层技术有哪几种？
  802.11所采用的无线电物理层使用了三种不同的技术：
    跳频（Frequency hopping，简称FH或FHSS）
    直接序列（Direct sequence，简称DS或DSSS）
    正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，简称OFDM ）
OFDM技术支持多少种速率？
  支持8种速率，分别是：6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps。
课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 26: 总 结
802.11物理层基本概念
802.11扩频技术
直接序列扩频技术
正交频分复用技术
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 27
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散