## Slide 1: VRP介绍以及AC初始化配置

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  配置华为VRP基本命令
  配置AC基本属性配置
  执行AC和AP软件升级方法
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 3: 目 录
华为VRP介绍
AC基本属性配置
AC和AP软件升级方法
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 4: VRP介绍
VRP：多功能路由平台（Versatile Routing Platform）
角色：
  网络操作系统
  支撑多种设备的软件平台
  提供TCP/IP 路由服务
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 5: VRP版本历史
Time
VRP Version
1996
1997
1998
1999
2000
2001
VRP1.0
VRP2.0
VRP3.0
VRP1.0
VRP1.1
VRP1.2
VRP1.3
VRP2.0
VRP3.0
VRP3.1
VRP3.1
2003
VRP5
VRP8
WLAN AC6605
VRP Version 5.70
Notes: <number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 6: 通过Console口登录设备（1/5）
Console线
启动超级终端
Console口
RS232
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 7: 通过Console口登录设备（2/5）
新建连接
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 8: 通过Console口登录设备（3/5）
设置连接端口
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 9: 通过Console口登录设备（4/5）
设置通信参数
参数 | 取值
每秒位数（波特率） | 9600
数据位 | 8
奇偶校验 | 无
停止位 | 1
数据流控制（流量控制） | 无
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 10: 通过Console口登录设备（5/5）
进入用户视图后，可以使用display device命令来查看登录的是有线侧界面还是无线侧界面。
<Quidway> display device
AC6605-26-PWR's Device status:
Slot Sub Type Online Power Register Status Role
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - AC6605-26 Present PowerOn Registered Normal Master
4 POWER Present PowerOn Registered Normal NA
<Quidway> display device
AC6605-AC's Device status:
Slot Sub Type Online Power Register Alarm Primary
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - AC6605 Present PowerOn Registered Normal Master
按快捷键Ctrl+Y可以在无线侧界面和有线侧界面之间切换
你目前处于有线侧
你目前处于无线侧
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 11: 命令视图
命令行接口分为若干个命令视图，所有命令都注册在某个（或某些）命令视图下，通常情况下，必须先进入命令所在的视图才能执行该命令。
# Connect to the switch. If the switch uses default settings, you enter the user view.
<Quidway>
# Enter system-view and press Enter to enter the system view.
< Quidway > system-view
[Quidway]
# Enter an interface view.
[Quidway] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Quidway –GigabitEthernet0/0/1]
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 12: 命令行帮助：完全帮助
应用完全帮助，系统可以协助您在输入命令行时，给予全部关键字或参数的提示。
#在任一命令视图下，键入“?”获取该命令视图下所有的命令及其简单描述。
< Quidway >?
#键入一命令，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为关键字，则列出全部关键字及其简单描述。
< Quidway >language-mode ?
Chinese Chinese environment
English English environment
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 13: 命令行帮助：部分帮助
应用部分帮助，系统可以协助您在输入命令行时，给予以该字符串开头的所有关键字或参数的提示。
#键入一字符串，其后紧接“?”，列出以该字符串开头的所有关键字。
< Quidway >d?
debugging delete
dir display
#键入一命令，后接一字符串紧接“?”，列出命令以该字符串开头的所有关键字。
< Quidway >display b?
bfd bgp
bootrom bulk-stat
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 14: 命令行帮助：Tab键
如果与不完整的关键字匹配的关键字唯一。
Enter an incomplete keyword.
[Quidway] info-
Press Tab.
[Quidway] info-center
如果不匹配或者匹配的关键字不唯一。
Enter an incomplete keyword.
[Quidway] info-center l
Press Tab.
[Quidway] info-center log
Continue to press Tab to display all the keywords.
[Quidway] info-center loghost
[Quidway] info-center logbuffer
Stop pressing Tab when you find the required keyword logbuffer.
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 15: 命令行帮助：错误信息
所有用户键入的命令，如果通过语法检查，则正确执行，否则系统将会向用户报告错误信息。
命令行常见错误信息表
< Quidway >display xyz
^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 16: 目 录
华为VRP介绍
AC基本属性配置
AC和AP软件升级方法
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 17: 通过Telnet登录设备
AC
Console
Switch
PC
Admin PC
Telnet
GE0/0/1
MEth0/0/1
在AC6605上做如下配置:
通过Console口登录AC6605。
配置设备有线侧的名称。
配置设备有线侧管理IP。
配置设备有线侧Telnet服务。
配置设备无线侧的名称。
配置设备无线侧的管理IP。
配置设备无线侧的Telnet服务。
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 18: 配置有线侧的Telnet服务（1/2）
通过Console登录AC6605，登录到有线侧。
配置设备名称。
  <Quidway> system-view
  [Quidway] sysname SwitchA
配置AC6605的管理IP。
  [SwitchA] interface MEth 0/0/1
  [SwitchA-MEth0/0/1] ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
  [SwitchA-MEth0/0/1] quit
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 19: 配置有线侧的Telnet服务（2/2）
[SwitchA] aaa
[SwitchA-aaa] local-user Huawei password simple Huawei
[SwitchA-aaa] local-user Huawei service-type telnet
[SwitchA-aaa] local-user Huawei privilege level 15
[SwitchA-aaa] quit
[SwitchA] user-interface vty 0 4
[SwitchA-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SwitchA-ui-vty0-4] return
<SwitchA>
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 20: 配置无线侧的Telnet服务（1/2）
通过Console登录AC6605，登录到无线侧。
配置设备名称。
  <Quidway> system-view
  [Quidway] sysname AC6605
配置AC6605的管理IP。
  [AC6605] interface Ethernet 0/0/0
  [AC6605-Ethernet0/0/0] ip address 10.10.10.11 255.255.255.0
  [AC6605-Ethernet0/0/0] quit
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 21: 配置无线侧的Telnet服务（2/2）
[AC6605] aaa
[AC6605 -aaa] local-user Huawei password simple Huawei
[AC6605 -aaa] local-user Huawei service-type telnet
[AC6605 -aaa] local-user Huawei privilege level 15
[AC6605 -aaa] quit
[AC6605] user-interface vty 0 4
[AC6605 -ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[AC6605 -ui-vty0-4] return
< AC6605 >
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 22: 检查配置结果
<AC6605> telnet 127.0.0.1
Trying 127.0.0.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 127.0.0.1 ...
Login authentication
Username:Huawei
Password:Huawei
Info: The max number of VTY users is 20, and the number
of current VTY users on line is 4.
The current login time is 2012-03-07 09:17:03.
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 23: 检查配置结果
通过Console登录AC6605
  <Quidway> display users
  <Quidway> display user-interface console 0
  <Quidway> display local-user
  <Quidway> display access-user
通过Telnet登录AC6605
  <Quidway> display users
  <Quidway> display telnet server status
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 24: 目 录
华为VRP介绍
AC基本属性配置
AC和AP软件升级方法
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 25: 升级AC
AC
Console
Switch
PC
Admin PC
Telnet
GE0/0/1
MEth0/0/1
TFTP
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 26: 升级前准备
查看正在运行的系统软件的版本
<Quidway> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.70 (AC6605 V200R001C00)
Copyright (C) 2003-2012 Huawei TECH CO., LTD
Quidway AC6605-PWR Routing Switch uptime is 0 week, 1 day, 23 hours, 33 minutes
H852V26S 0(Master) : uptime is 0 week, 1 day, 23 hours, 33 minutes
512M bytes DDR Memory
128M bytes FLASH
Check the running status of the AC6650.
<Quidway> display device
……
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 27: 升级前准备
检查设备运行状态
<Quidway> display device
AC6605-26-PWR's Device status:
Slot Sub Type Online Power Register Status Role
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - AC6605-26 Present PowerOn Registered Normal Master
POWER Present PowerOn Registered Normal NA
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 28: 下载系统软件
<Quidway> tftp 10.164.30.29 get s-s6605-b018.cc
Info: Transfer file in binary mode.
Downloading the file from the remote TFTP server. Please wait.../
TFTP: Downloading the file successfully.
41238675 bytes received in 210 second.
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 29: 加载系统软件和Bootrom
<Quidway> startup system-software s-s6605-b018.cc
Warning: Basic BOOTROM will be upgraded. Continue?(Y/N)[N]: y
Upgrading BOOTROM,please wait for a moment
Info: BOOTROM UPGRADE OK
Info: Succeeded in setting the software for booting system
<Quidway> upgrade basic-bootrom s-s6605-b018.cc
Warning: Basic BOOTROM will be upgraded. Continue?(Y/N)[N]: y
Upgrading BOOTROM,please wait for a moment
[Slot 0]:
Info: BOOTROM UPGRADE OK.
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 30: 重新启动设备
<Quidway> reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Warning: All the configuration will be saved to the configuration file for the next startup:flash:/VRPcfg.zip, Continue?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Info: Save the configuration successfully.
System will reboot! Continue?[Y/N]: y
Info: system is rebooting ,please wait…
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 31: 升级AP设备
AP支持两种版本升级模式:
  ac-mode
  ftp-mode
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 32: FTP Mode升级
AC
Console
Switch
Admin PC
Telnet
GE0/0/1
MEth0/0/1
FTP
AP
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 33: 升级步骤
进入wlan-ac视图模式并配置升级模式为FTP模式
进入wlan-ac视图模式并查看AP类型
[AC6605-wlan-view]ap-update mode ftp -mode
[AC6605-wlan-view]display ap-type all
All AP types information:
------------------------------------------------------------------------------
ID Type
------------------------------------------------------------------------------
......
8 WA633SN
......
------------------------------------------------------------------------------
Total number: 13
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 34: 升级步骤（续）
配置FTP服务器
配置AP升级版本的文件名。务必不要修改AP升级版本的文件名。
[AC6605-wlan-view]ap-update ftp-server X.X.X.X ftp-username XXX ftp-password yyy （xxx,yyy 分别指登陆FTP server时的用户名和密码。）
[AC6605-wlan-view]ap-update update-filename WA6X3XN_V200R001C00.bin ap-type 8
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 35: 升级步骤（续）
通过FTP方式升级AP，则需要保证AP和FTP服务器可以互通，并将AP升级文件WA6X3XN_V200R001C00.bin放到FTP根目录。
对需要升级的同型号所有AP下发批量升级命令，如WA633SN。
[AC6605-wlan-view]ap-update multi-load ap-type 8
Info: Starting batch AP update. AP type WA633SN, AP number 5.
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 36: 检查AP的状态
[AC6605-wlan-view]display ap all
All AP information:
----------------------------------------------------------------------------
AP AP Profile Region AP
ID Type ID ID State
----------------------------------------------------------------------------
0 WA633SN 0 0 normal
1 WA633SN 0 0 normal
2 WA633SN 0 0 normal
3 WA633SN 0 0 normal
4 WA633SN 0 0 normal
----------------------------------------------------------------------------
Total number: 5
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 37: 验证AP的版本
[AC6605-wlan-view]display ap-run-info id 0
AP 0 run information:
-----------------------------------------------------------------------------
Software version: V200R001C00
Hardware version: Ver.E
BIOS version: 017
Domain: CN
Cpu type: CN5010
Cpu frequency: 500 MHZ
Memory type: K4T51163QG
AP System software description: WA633SN:V200R001C00
AP System hardware description: WA633SN:Ver.E
......
-----------------------------------------------------------------------------
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 38: 问 题
如何查看AC当前的命令行是有线侧还是无线侧，如何切换？
AP可以通过哪些协议升级操作系统？
如何重启AC?
Notes: Course name
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 39: 总 结
Huawei VRP基本命令
AC基本属性配置
AC和AP软件升级方法
Notes: 华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散

## Slide 40
Notes: 课程名称
P-<number>
华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散