## Slide 1: WLAN频段介绍

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  概括WLAN的工作频段及信道的基础概念
  描述国家的工作频段和信道的相关规定
  列举与WLAN的相关的其他技术

## Slide 3: 目 录
频段与信道介绍
2.4GHz频段
5GHz频段
其他技术

## Slide 4: ISM频段
ISM频段，此频段主要是开放给工业、科学、医学三个主要机构使用，该频段是依据美国联邦通讯委员会（FCC）所定义出来，并没有所谓使用授权的限制。

## Slide 5
工业频段：美国频段为902-928MHz，欧洲900MHz的频段则有部分用于GSM通信。工业频段的引入避免了2.4GHz附近各种无线通信设备的相互干扰。
科学频段： 2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网，蓝牙，ZigBee等无线网络，均可工作在2.4GHz频段上， 2.4GHz频段范围为2.4-2.4835GHz。
医疗频段：频段范围为5.725-5.850GHz，与5.15-5.35GHz一起为802.11（工作在2.4GHz和5GHz频段） 5GHz工作频段。

## Slide 6: WLAN频段与信道
WLAN技术被802.11b/g/n定义工作中2.4GHz的频段中，在其中2.4GHz频段被划分为14个交叠的、错列的20MHz无线载波信道，它们的中心频率间隔分别为5MHz。802.11a/n工作在有更多信道的5GHz频段中。
信道在不同的国家的使用会根据该国家法规而有所不同。
  在美国，FCC法规仅允许信道1-11被使用
  在欧洲，允许信道1-13被使用（1、5、9和13经常被配置）
  在日本，1-14信道被允许使用
  在中国，1-13信道被允许使用

## Slide 7
2.4GHz无线技术，是一种短距离无线传输技术， 2.4GHz是全世界公开通用使用的无线频段，在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力，目前广泛应用于家用及商用领域。它整体的频宽胜于其他ISM频段，这就提高了整体数据传输速率，允许系统共存，允许双向传输，且抗干扰性强，传输距离远（短距离无线技术范围）。随着越来越多的技术选择了2.4GHz频段，逐渐使得该频段日益拥挤。
由于2.4GHz频带已经被到处使用，采用5GHz的频带让802.11a具有更少冲突的优点。不过高载波频率也带来了负面效果，5GHz几乎被限制在直线范围内使用，这导致必须使用更多的接入点，同样还意味着5GHz不能传播得像2.4GHz那么远，因为它更容易被吸收。

## Slide 8: IEEE 802.11 WLAN标准

## Slide 9
IEEE 802.11b是无线局域网的一个标准。其工作频率为2.4GHz，传送速度为11Mb/s。 IEEE 802.11b是所有无线局域网标准中最著名，也是普及最广的标准。在2.4GHz ISM频段共有14个频宽为22MHz的频道可供使用。
IEEE 802.11g工作频率为2.4GHz，原始数据传输率为54Mb/s，实际传输速度约为24Mb/s。 802.11g的设备与802.11b兼容。 802.11g是为了更高的传输速率而制定的标准，它采用2.4GHz频段，使用CCK技术与802.11b后向兼容，同时它又通过采用OFDM技术支持高达54Mb/s的数据流。
IEEE 802.11a是802.11原始标准的一个修订标准，于1999年获得批准。 802.11a标准采用了与原始标准相同的核心协议，工作频率为5GHz，使用52个正交频分多路复用子载波，最大原始数据传输速率为54Mb/s。 802.11a支持54，48，36，24，18，12，9，6Mb/s八种不同的传输速率。
IEEE 802.11n数据传输速度最高可达600Mb/s（需要在物理层产生更高速度的传输率），也将会使无线网络能够传送到更远的距离， 802.11n增加了对于MIMO(multiple-input multiple-output)的标准。MIMO使用多个发射和接收天线来允许更高的资料传输率。

## Slide 10: 目 录
频段与信道介绍
2.4GHz频段
5GHz频段
其他技术

## Slide 11: 2.4GHz 频段
支持802.11b/g/n
802.11b每个信道需要占用22MHz
802.11g、802.11n每个信道需要占用20MHz
802.11n完全兼容、802.11b和、802.11g

## Slide 12: 主要国家工作频率

## Slide 13
中国、FCC（美国）、IC（加拿大）和ETSI（欧洲）规定的工作频率为2.4GHz-2.4835GHz。
  中国和欧洲支持1-13信道被使用
  美国和加拿大则是支持1-11信道被使用
日本规定2.4GHz无线工作频率为1-14信道，其中14信道只能用于802.11b标准。
以上图表为典型国家频段示例。各个国家使用的频率都有所差异，具体的频段要以各个国家实际频率为准。

## Slide 14: 信道绑定
信道绑定技术通过将相邻的两个20MHz信道绑定成40MHz，使传输速率成部提高

## Slide 15
对于无线技术，提高所用频谱的宽度，可以最为直接地提高吞吐。就好比是马路变宽了，车辆的通行能力自然提高。
传统的802.11标准，空口都工作在20MHz频宽，802.11n技术通过将相邻的两个20MHz信道绑定成40MHz，使传输速率成倍提高。在实际工作中，将两个相邻的20MHz信道绑定使用，一个为主带宽，一个为此带宽，收发数据时既可以40MHz的带宽工作，也可以单个20MHz带宽工作。同时为避免相互干扰，原本每20MHz信道之间都会预留一小部分的带宽，当采用信道绑定技术工作在40MHz带宽时，这一部分预留的带宽也可以被用来通信，进一步提高了吞吐量。

## Slide 16: 目 录
频段与信道介绍
2.4GHz频段
5GHz频段
其他技术

## Slide 17: 5GHz 频段
支持802.11a/n
802.11a/n每个信道需要占用20MHz
802.11n完全兼容802.11a

## Slide 18: 5GHz信道中心频率和信道ID号

## Slide 19
中国的5GHz应用频率分配：
  在总带宽为125MHz的频段内提供5个信道，最外层信道的中心距离频段边缘20MHz。
美国FCC U-NII的频率分配：
  在总带宽为200MHz的低、中U-NII频段内提供8个信道，高U-NII频段在100MHz的带宽内提供4个信道。中、低U-NII频段的最外层信道的中心距离频段边缘30MHz，对于高U-NII频段，距离为20MHz

## Slide 20: 中国的5.8GHz信道
在中国，5.8GHz频段内有5个非重叠信道，分别为：149，153，157，161，165，如下图：

## Slide 21: 5.8GHz信道绑定
标准建议配置：149，157或者153，161；采用149，157配置时，表示主信道中前；采用153，161配置时，表示主信道中后，配置范围其实是一样的。

## Slide 22
40MHz信道模式虽然可以获得更多的频谱利用率，获得20MHz模式两倍的吞吐量，但是40MHz信道模式对于2.4GHz频段有限的频谱资源来说有些尴尬，因为在2.4GHz频谱中无法实现两个相互不干扰的40MHz信道的划分。
然而5GHz频段具有丰富的频谱资源，FCC分配了23个互不重叠20MHz信道，在中国也有5个互不重叠20MHz信道，有足够的信道来实现40MHz信道的捆绑。
因此， 40MHz频宽的11n模式基本不建议在2.4GHz使用，即802.11g/n模式一般都采用20MHz频宽进行部署，获取更多的信道资源，以满足蜂窝覆盖的原则。而想要获得40MHz频宽的高吞吐量，建议使用5GHz的11n(即802.11a/n模式)进行部署。

## Slide 23: 目 录
频段与信道介绍
2.4GHz频段
5GHz频段
其他技术

## Slide 24: 其他技术

## Slide 25
2.4GHz频段为ISM开放频段，使用此频段的设备有无绳电话、婴儿监视器、微波炉、无线摄像头、蓝牙、红外传感器、荧光灯镇流器等。
相对2.4GHz频段， 5GHz频段干扰较少，但越来越多的设备也部分开始使用5GHz频段了，如无绳电话、雷达、无线传感器、数字卫星等。

## Slide 26: 问 题
2.4GHz频段一般常用的是哪几个不重叠的信道？
在中国5GHz频段有几个不重叠的信道可以使用？

## Slide 27: 总 结
频段与信道的基本概念
2.4GHz频段介绍
5GHz频段介绍
其他的无线技术简介