## Slide 1: WLAN GTM 2018
Day/ Month/ Year

## Slide 2
18年WLAN有哪些新产品和方案？

## Slide 3
物联网 AP7052DN/AP7152DN
GE+2.5GE/5GE接口，4SU-4MU, 双5G模式3.46GGbit/s，物联网应用扩展， 双PoE供电备份
智能天线 AP7052DE
GE+2.5GE/5GE接口，4SU-4MU, 整机2.53GGbit/s，智能天线，内置蓝牙，双PoE供电备份
AP6052DN
GE+2.5GE/5GE接口，4SU-3MU, 双5G模式3.46Gbit/s，内置蓝牙
室外AP8082DN/AP8182DN
SFP＋GE+2.5GE/5GE接口，4SU-4MU，双5G模式3.46GGbit/s , 支持PoE OUT
三射频AP4051TN
三射频，2SU-2MU-4MU，3Gbit/s，内置蓝牙，双PoE供电备份
室外高密三射频AP8050TN-HD
三射频， 2SU-2MU-2MU，2.1Gbit/s，内置智能高密天线
WLAN V2R8C10
(TR5: 12/2017 GA: 03/2018)
18H1 新产品
WLAN V2R9C00
(TR5: 04/2018 GA: 07/2018)
11ax AP7060DN
1*10GE/5GE/2.5GE（电口）+1*GE, 11ax 5G 8*8,2.4G 4*4，整机速率6G,蓝牙，物联网应用扩展
面板 AP2051DN/AP2051DN-E，
11ac wave2 2*2，1*GE+4GE，智能天线，整机1.267 Gbit/s
蓝牙PoE out(仅AP2051DN-E)
分布式RU R251D/R251D-E
11ac wave2 2*2，1*GE+4GE，智能天线，整机1.267 Gbit/s
蓝牙PoE out (仅R251D-E)
大容量AC6800V
管理10K AP；100K用户；认证并发3.5K/s; 转发能力60Gbps
中国区分销：
AP2051DN-S： 11ac wave2 2*2，1*GE+4GE，整机1.267 Gbit/s
AP5050DN-S： 11ac wave2 4*4(5G)+3*3(2.4G),2*GE，整机速率2.53Gbps
AP2030DN-S ：11ac wave1 2*2，整机1.167 Gbit/s

## Slide 4
S67/57系列
10GE
GE/2.5GE/5GE/10GE
业界最高密Wi-Fi方案
室外三射频AP，高密接入性能提升30%
内置小角度定向天线，安装时间节省80%
室内智能天线AP，覆盖距离提升20%
IoT Wi-Fi融合方案
插卡扩展RFID/ZigBee应用，支持电子价签，资产管理，学生健康管理，医疗物联网方案
多网合一，TCO降低50%
分布式Wi-Fi方案
覆盖无死角，平均带宽提升6倍
48个房间只需一个中心AP，管理节点数降低90%
电子价签/资产管理/学生健康管理等系统
AC6800V
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
……
……
……
AP
酒店
宿舍
体育场
大礼堂
电子教室
会议室
企业办公
零售
AP
AP
业界领先的全场景Wi-Fi解决方案

## Slide 5
全场景创新性高密方案，部署简化，节省整体TCO
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
三射频，2.134 Gbit/s，高于业界 70%
内置高密小角度天线，性能提升30%
安装部署时间节省 80%
室外高密覆盖
场馆等场景：接入密集、并发多
AP8050TN-HD
AP4050DN-HD
AP4051TN
Radio 1
2.4G
Radio 2
5G
Radio 3
5G
内置高密小角度天线
干扰降低30%，接入用户提升20%
室内高密覆盖
礼堂等场景：干扰大、接入密集
室内流量突发
电子教室等场景：接入密集、瞬间流量大
三射频AP，单AP覆盖2个教室
120用户接入，人均 4M 带宽

## Slide 6
AP8050TN-HD
如“射灯”，覆盖高密场景
交通枢纽 + 场馆
业界独家高密方案
三射频+小角度定向天线
高密性能提升30%
AMC超导材料小型化技术
天线缩小30%
  天线内置
  安装时间节省80%
内置天线
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景

## Slide 7
创新筒状架构，一体化散热，提高设备稳定性
独家内置防雷，每端口节省10美金
首创双5G室外款型 ，2.5/5GE上行，并发用户数提升30%（75->100用户）
AP8082DN/8182DN
内置定向天线
150米长距覆盖
步行街、走廊等狭长型场景
AP8082DN
外置拉远天线
部署灵活多样
场馆高密，室外覆盖等场景
AP8182DN
外置全向天线
100米全向覆盖
广场，室外园区等宽阔场景
AP8182DN
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
步行街+ 室外广场+ 场馆

## Slide 8
传统全向天线AP
单波束无组合，固定覆盖，
难以适应环境变化
智能天线AP
232种波束组合，基于用户位置自动切换
AP7052DE
如“探照灯”，覆盖为您随需而动
智能天线（思科无）
重点区域重点保障，同位置信号提升100%
信号随用户而动
增益提升3~5dB，覆盖距离提升20%
  实时监测干扰源，调整覆盖方向 干扰抑制15dB （传统全向天线为0dB）
多隔断办公区
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景

## Slide 9
室内三射频AP，整机速率3Gbps，满足120用户， 每用户4Mbps并发业务
2.4GHz：400Mbps + 5GHz：867Mbps +
5GHz ：1.7Gbps
电子教室
Radio 2
Radio 1
Radio 3
2.4GHz：
MIMO2*2
5GHz：
MIMO2*2
5GHz：
MIMO4*4
首创三射频AP，并发用户提升50%
干扰抑制技术
同频干扰降低80%，性能提升30%
  MIMO4*4，单射频1.7Gbps
  单射频速率较普通MIMO2*2提升50%
（80->120用户）
AP4051TN
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景

## Slide 10
电子价签，商品价格自动刷新，
节省90%人力
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
智能导购，人力成本节省80%
学生健康管理，随时关注身体状态
多网合一，开放生态，联合伙伴支撑多行业数字化转型
办公资产管理，资产使用率提升100%
医疗物联网，降低30%能耗
融合管理平台
AC
AP
+
+
AP4050DN-E
AP7X52DN / AP7060DN
插卡
灵活扩展：扩展IoT物联网应用（内置/外置）
多网融合：IoT/WiFi融合部署，共回传/站址
，50% ↓ TCO
电子价签
液体标签
输液管理
婴儿防盗
电子价签
资产管理
学生健康管理
智能手环
婴儿标签
资产标签
IOT
应用
教育
企业
医疗
商超/零售
Wi-Fi与物联网单独部署，成本高
业务扩展不灵活
生态
合作
IoT Wi-Fi融合
中国
海外

## Slide 11
As-Is
  传统纸质标签：人工成本高，价格刷新慢
  专用电子价签：额外部署电子价签网络，投入大
To Be
纸质价签，人工维护，每年维护费高
人工替换纸质价签刷新价格，速度慢
额外部署电子价签传感网络，投入高
一次性部署，免除每年价签维护费用
价格自动全网实时刷新，响应快
融合部署，降低TCO 50%
使用场景：大型商超，大型零售分支，小型零售连锁等
典型客户：德国ALDI（全国小型零售连锁），北欧Elkjøp（大型零售分支）
3、网络变化：多网系统->融合网络
1、维护投入变化：每年投入->一次性投入
2、效率变化：替换标签->实时刷新
纸质价签
ESL管理系统（合作伙伴）
RFID
AC/LSW/
eSight
电子价签（合作伙伴）
专用电子价签+专用网络
华为WiFi物联融合网络
  华为电子价签：提升35%利润。融合部署，降低TCO 50%
零售电子价签：融合部署，降低部署成本
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景

## Slide 12
资产标签
RFID
财务ERP系统
打印机
在线盘点
财务部
IT支撑
园区网络
资产管理平台
对接
无线办公
① 制定盘点计划（全盘或抽盘等）
② 下发盘点计划
③ 自动在线盘点，数万资产数分钟完成盘点
④自动刷新盘点结果，输出报表；供财务人员检查
业务部门
AC
仪器
  资产传感网和Wi-Fi网双网合一，在线资产盘点
华为WiFi物联融合网络
1. 在线盘点资产，节省90%人力，账实相符， 100%准确
资产自动探测，盘点周期短，每年vs每周
2. 资产使用率可视化管理，资产使用率提升100%
统计资产使用率，提升资产共享率；并为资产申购和审计提供量化依据
3. 电子围栏，资产位置可视化
限定资产使用范围，避免资产流失
4. IoT 与Wi-Fi融合部署，TCO降低50%
Wi-Fi无线办公网络与资产管理IoT网络融合部署，节省投资
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景

## Slide 13
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
婴儿防盗
  母婴分别佩戴防盗手环，实现母婴配对，防止婴儿抱错。部署电子围栏，一旦防盗手环经过电子围栏，则会发出防盗报警
婴儿防盗
输液监控
资产管理
AC
银江医疗应用平台
（HIS/HER集成RFID中间件）
LSW
物联网控制器
RFID插卡阅读器
AP4050DN-E
AP7052DN/AP7152DN
RFID模块
AD9430DN-24
LSW
RFID模块
Poe out/USB
PoE
输液监控
  扫描枪扫描病人腕带编码匹配病人信息、药品信息与床位信息。输液感应器实时监控病人输液过程，防止输液异常情况的发生，输液完成及时通知护士台
资产管理
  贵重资产上贴付资产标签，RFID技术实现资产的区域定位及盘点
RFID模块
USB
RU
  医疗物联网，减少护理差错，提升医院社会效应

## Slide 14
IoT 网络
资产管理
智能手环
资产标签
学生健康管理
BLE/Zigbee/RFID
物联网关
如“白炽灯”，覆盖房间每个角落
  Wi-Fi IoT 融合共站
  资产自动盘点/学生健康管理
双5G，60终端*4M
办公+语音+视频全无线
AP7052DN
Wi-Fi IoT 融合
教育 + 开放办公区
WLAN AP
办公网络
物联接口插卡
“核桃”型覆盖
“苹果”型覆盖
360°无死角，信号双倍稳定
传统天线
模组化全向天线
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景

## Slide 15
AP6052DN
MU-MIMO，多用户性能提升100%
SU-MIMO 3MU-MIMO
双5G，整机速率可达3.46G
2.4G 5G 4*4MIMO
灵活切换
Radio 2
Radio 1
5G
2.4G/5G
5G 4*4MIMO
业务覆盖
2.5G接口，802.3bt 200m超远供电
AP6052DN
802.3bt交换机
200m
eSight
AC
交换机
AP
AP
beacon
超5类屏蔽线
/6类屏蔽线
内置蓝牙，1m精度定位
开放办公区
AP6052DN
Notes: 200m供电交换机配套关系表：
http://3ms.huawei.com/mm/docMaintain/mmMaintain.do?method=showMMDetail&f_id=1722343
200m销售指导书，体现200m供电

## Slide 16
全连接智能办公区
AP7060DN
内置蓝牙
802.11ax ，快速构建数字化空间
业界首个11ax Wi-Fi方案
8*8 MU-MIMO + 1024 QAM + OFDMA
  峰值提升3倍达4.8G
200终端*4M
办公+语音+智真会议全无线
  Wi-Fi IoT 融合共站
  资产自动盘点/会议室自管理
物联模块插卡
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景

## Slide 17
分布式解决方案，彻底解决密集房间信号覆盖难题
中心AP+48个
分布式RU
中心AP
RU
RU
RU
RU
覆盖无死角
RU入室部署，信号无需穿墙
单房间TCO降低40%
1台中心AP管理48个RU，节省网络管理
48个RU只需1个License，节约成本
单用户性能提升6倍
10人房间为例：单用户带宽从5Mbps
提升到30Mbps
管理节点节省90%+
只需管理中心AP，RU免管理，节省至少90%+的管理节点
中心AP：
千兆中心AP：AD9430DN-12,AD9430DN-24
万兆中心AP：AD9431DN-24X
远端单元：
11ac wave1：面板款型-R230D，R240D
11ac wave2：面板款型-R250D，R250D-E，R251D,R251D-E
放装款型-R450D
NEW
NEW
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
NEW

## Slide 18
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
人流密集场景
房间密集场景
物联密集场景
流量突发场景
R251D/R251D-E
AP2051DN/
AP2051DN-E
高性能智能天线
smart SINR 增益 Tx 3dBi；Rx 5dBi;
覆盖距离提升10%
信号随用户而动
  实时监测干扰源，调整覆盖方向 干扰抑制5dB （传统全向天线为0dB）
  与环境更好融合
  全新“晨露”风格外观
  适配86/118/120多暗盒及非暗盒、挂墙场景
全连接智能办公区

## Slide 19
管理10K AP，100K用户，转发容量60Gbps，6*10GE接口
大容量AC:AC6800V
项目 | 规格
端口数 | 6*GE，6*10GE
管理AP数 | 10K
最大BSSID 数 | 80K
最大MAC 地址 | 160K
管理用户数 | 100K
保护模式 | 1+1 HSB or N+1 backup
尺寸 | 86.1mm×436 mm×708 mm
无线城市 + 大企业
Notes: R9C00有么有落入，N+1备份下，license是否共享；