## Slide 1: CAPWAP基础原理

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  区分AP技术
  描述CAPWAP隧道协议

## Slide 3: 目 录
AP技术介绍
CAPWAP隧道介绍

## Slide 4: AP介绍
无线局域网络的架构主要分为：
  基于控制器的AP架构（瘦AP，Fit AP）
  传统的独立AP架构（胖AP，Fat AP）
随着近几年WLAN技术以及市场的发展，
瘦AP正在迅速替代胖AP模式。

## Slide 5: 胖AP介绍
胖AP，除无线接入功能外，一般具备WAN、LAN两个接口，多支持DHCP服务器、DNS和MAC地址克隆，以及VPN接入、防火墙等安全功能。

## Slide 6
许多年来，传统的接入点被视为独立的WLAN门户设备，管理平面、控制平面以及数据平面的工作都在此操作，这些AP通常被称为胖AP或者独立AP。不过，传统接入点最常见的行业术语是自治型AP（autonomous AP）。
所有配置存储于自治型接入点本身，因此设备的管理和配置均由接入点处理。所有加密解密和MAC层功能也由自治型接入点完成。
胖AP典型的例子为无线路由器。无线路由器与纯AP不同，除无线接入功能外，一般具备WAN、LAN两个接口，多支持DHCP服务器、DNS和MAC地址克隆，以及VPN接入、防火墙等安全功能。

## Slide 7: 瘦AP介绍
瘦AP是“代表自身不能单独配置或者使用的无线AP产品，这种产品仅仅是一个WLAN系统的一部分，负责管理安装和操作”。

## Slide 8
无线局域网一体化发展的下一阶段是集中式WLAN架构。这种模式使用位于网络核心的WLAN控制器，在集中式的无线局域网体系结构中，基于控制器的接入点，也称为轻量型AP（或者瘦AP）。
对于可运营的WLAN，从组网的角度，为了实现WLAN网络的快速部署、网络设备的集中管理、精细化的用户管理，相比胖AP（自治型AP）方式，企业用户以及运营商更倾向于采用集中控制性WLAN组网（瘦AP+AC），从而实现WLAN系统、设备的可运维、可管理。
AC和瘦AP之间运行的协议一般为CAPWAP协议。

## Slide 9: 胖AP与瘦AP比较

## Slide 10: 目 录
AP技术介绍
CAPWAP隧道介绍

## Slide 11: CAPWAP背景
传统的WLAN体系结构已无法满足大规模组网需求，因此，IETF成立了CAPWAP（Control And Provisioning of Wireless Access Points）工作组，研究大规模WLAN的解决方案，以实现各个厂家控制器与AP间的互通。
CAPWAP（Control And Provisioning of Wireless Access Points）：无线接入点控制和配置协议

## Slide 12: CAPWAP起源（1/2）

## Slide 13: CAPWAP起源（2/2）

## Slide 14
LWAPP具有完整的协议框架，定义了详细的报文结构及多方面的控制消息元素，但全新制定的安全机制还需实践验证，而SLAPP使用业界认可的DTLS技术是其亮点。相对前两者而言，CTP和WiCoP实现了集中式WLAN体系结构的基本要求，但考虑不够全面，特别是安全性方面有所欠缺。
CAPWAP工作组对以上四种通信协议进行评测后，最终采用LWAPP协议作为基础进行扩展，使用DTLS安全技术，加入其他三种协议的有用特性，制定了CAPWAP协议。

## Slide 15: CAPWAP介绍
CAPWAP，用于无线终端接入点（AP）和无线网络控制器（AC）之间的通信交互，实现AC对其所关联的AP的集中管理和控制。
该协议包含的主要内容有：
  AP对AC的自动发现
  AC对AP进行管理、业务配置下发
  STA数据封装CAPWAP隧道进行转发。

## Slide 16: WLAN转发模型
直接转发
  也称数据报文本地转发。AC只对AP进行管理，业务数据都是由本地直接转发。
隧道转发
  也称作数据报文集中转发。业务数据报文由AP统一封装后到达AC实现转发，AC不但进行对AP管理，还作为AP流量的转发中枢。

## Slide 17: 两种转发方式对比

## Slide 18: CAPWAP基本报文格式

## Slide 19
CAPWAP是基于UDP端口的应用层协议
CAPWAP协议传输层运输两种类型的负载：
  数据消息，封装转发无线帧
  控制消息，管理AP和AC之间交换的管理消息
CAPWAP数据和控制报文基于不同的UDP端口发送：
  控制报文端口为UDP端口5246
  数据报文端口为UDP端口5247

## Slide 20: 瘦AP发现AC
AP上电后，当存在预配置的AC IP列表时，则AP直接启动预配置静态发现流程并与指定的AC连接。
如果未配置AC IP列表，则启动AP动态发现AC机制，执行DHCP/DNS/广播发现流程后与AC连接。

## Slide 21: 瘦AP发现AC
瘦AP动态发现AC的过程：

## Slide 22
AP启动以后会通过DHCP获取IP地址、DNS server、域名。
AP发出L2广播的发现请求报文试图联系一个AC。
如果长时间（30秒）没有响应，AP会启动L3发现。AP会从DHCP server通过Option43获得AC的IP，或者通过Option15获得AC的域名，AP向该IP地址（域名）发送发现请求。
接收到发现请求报文的AC会检查该AP是否有接入本机的权限，如果有则回应发现响应。
AC和AP间建立CAPWAP隧道。

## Slide 23: 现网例外情况解决建议
现网DHCP server既不支持Option43，也不支持Option15，则采取以下几种措施：
  AC与AP采用二层组网，启用CAPWAP广播发现
  AC与AP仍用三层组网
    推荐使用AC自带DHCP server给AP分IP
      AP管理流与STA业务流分不同VLAN
    增加部署一台支持Option43的DHCP server
      单独为AP建立一个新的DHCP server

## Slide 24: CAPWAP隧道建立
总体视图

## Slide 25: CAPWAP隧道建立-DHCP
DHCP的四步交互

## Slide 26
DHCP的四步交互：
  在没有预配置AC IP列表时，则启动AP动态AC发现机制。通过DHCP获取IP地址，并通过DHCP协议中的option返回AC地址列表。
  首先是AP发送discover广播报文，请求DHCP server响应，在DHCP服务器侦听到discover报文后，它会从没有租约的地址范围中，选择最前面的空置IP，连同其他TCP/IP设定，响应AP一个DHCP offer报文，该报文中会包含一个租约期限的信息。
  由于DHCP offer报文既可以是单播报文，也可以是广播报文，当AP端收到多台DHCP server的响应时，只会挑选其中一个offer（通常是最先抵达的那个），然后向网络中发送一个DHCP request广播报文，告诉所有的offer，并重新发送DHCP，DHCP server它将指定接收哪一台服务器提供的IP地址，同时，AP也会向网络发送一个ARP封包，查询网络上面有没有其他机器使用该IP地址，如果发现该IP已被占用，AP会发送出一个DHCP Decline封包给DHCP服务器，拒绝接收其DHCP discover报文。
  当DHCP server接收到AP的request报文后，会向AP发送一个DHCP Ack响应，该报文中携带的信息包括了AP的IP地址，租约期限，网关信息，以及DNS server IP等，以此确定租约的正式生效，就此完成DHCP的四步交互工作。

## Slide 27: CAPWAP隧道建立-Discovery
AC发现机制

## Slide 28: 问 题
2.4GHz频段一般常用的是哪几个不重叠的信道？
在中国5GHz频段有几个不重叠的信道可以使用？

## Slide 29: 总 结
频段与信道的基本概念
2.4GHz频段介绍
5GHz频段介绍
其他的无线技术简介