## Slide 1: WLAN网络规划方案及典型案例介绍

## Slide 2: 学习目标
学完本课程后，您应该能：
  列举WLAN典型应用场景
  描述WLAN网规设计流程
  指出WLAN典型场景网规设计方法

## Slide 3: 目 录
WLAN典型应用场景描述
WLAN网络规划设计流程
室内放装型AP典型应用案例
室内分布型AP典型应用案例
室外型AP典型应用案例

## Slide 4: WLAN网络典型应用场景
校园
公共场所
会展中心
Office办公楼
宾馆酒店
园区
住宅小区
商业街

## Slide 5: WLAN网络典型场景特点
场景类型 | 场景特点
校园 | 用户密集极高，并发用户数高，突发流量大，网络质量敏感
会议室、会展中心 | 用户密集极高，并发用户数高，突发流量大，网络质量敏感，覆盖区域开阔、无阻挡
宾馆酒店 | 用户密度低，并发用户少，持续流量较小，覆盖范围大，覆盖区域受住宿房间阻挡
休闲场所 | 用户密度不高，持续流量较小，覆盖范围小，覆盖区域基本无阻挡
交通枢纽 | 用户流动性大，覆盖范围较大，覆盖区域较开阔、无阻挡，网络质量敏感度低
Office办公 | 用户密度较高，持续流量高，网络质量敏感度高

## Slide 6: WLAN AP设备类型及应用
设备类型 | 特性对比 | 适用场景
室内放装型 | 高带宽 易部署 | 用户密集，带宽高，并发率高的场景，如多媒体教室、会议室、展厅等
室内分布型 | 单空间流 天馈系统灵活 室内覆盖区域大 成本经济 | 覆盖面积大、用户密度低、带宽要求一般的场景，如酒店客房
室外型 | 发射功率大 覆盖距离远 防水防尘 | 室外场景应用，或对防水防尘要求高于普通室内要求的场景

## Slide 7: 目 录
WLAN典型应用场景描述
WLAN网络规划设计流程
室内放装型AP典型应用案例
室内分布型AP典型应用案例
室外型AP典型应用案例

## Slide 8: 无线侧网络规划设计流程
需求分析
现场工勘
覆盖方式选择及设备选型
频率规划
链路预算
容量规划
设备配置
工程实施
调整优化
结束
需求分析
  确定用户网络业务类型、用户分布及发展策略等，确定覆盖目标和重点覆盖区域；
现场工勘
  收集覆盖区域信息，指导后续方案设计；
方案设计
  覆盖方式及设备选型：
  频率规划：
  链路预算：
  容量规划：
设备配置
工程实施
调整优化
  根据试运行网络质量评估测试，优化AP及天线布局。

## Slide 9: 无线覆盖方式选择
区域类型 | 典型场景 | 覆盖方式建议
室内半开放区域 | 酒店大堂/休息室/餐厅 | 室内放装AP覆盖
 | 会议室/展厅 | 室内放装AP覆盖
 |  | 室内分布系统覆盖
室内多隔断区域 | 写字楼/酒店客房 | 室内放装AP覆盖
 |  | 室内分布系统覆盖
室外区域 | 广场/街道 | 室外AP覆盖

## Slide 10: AP供电方式
POE供电（推荐）
  由POE交换机负责AP的数据传输和供电；
本地供电
  非POE交换机负责AP的数据传输，独立电源负责AP的供电；
POE模块供电
  由POE适配器负责AP的数据传输和供电。
POE交换机
AC电源
电源指示灯
POE口
连接AP
Data口连接交换机

## Slide 11: 频率规划
频点确认
  根据国家码及当地法规，确定该地区可用频点，如中国2.4GHz共有13个信道，可用的非重叠信道共3个，如1、6、11信道；在5GHz则支持149~165共5个信道。
频点选择
  清查现场信道占用情况和干扰程度，便于频点选择和干扰规避
  5GHz频点干扰程度通常远小于2.4GHz频段，若终端支持5GHz，建议启用5GHz射频，降低干扰，增加系统容量。

## Slide 12: 链路预算
链路预算
  通过链路预算，估算覆盖距离。
  接收机接收电平 Pr＝Pt﹢Gt ﹢Gr －PL －Ls，
  示例：
  室内半开放环境，AP发射功率20dBm，天线增益4dBi，电缆及器件损耗0dB，终端接收天线增益2dBi，2.4GHz频段10m传播损耗：PL=46+25*log(10)=71dB。
  终端在10m处接收电平RSSI，即 Pr＝20dBm﹢4dBi－71dB+2dBi＝-45dBm。
AP发射功率
电缆及器件损耗
空间传播损耗
接收天线增益
发射天线增益

## Slide 13: 容量规划
容量规划
  主要从设备性能、用户数、带宽需求和无线环境等方面出发，估算出满足业务量所需的AP数量。
决定容量的主要因素
  设备性能
  并发用户数
  带宽需求
  频率干扰

## Slide 14: 目 录
WLAN典型应用场景描述
WLAN网络规划设计流程
室内放装型AP典型应用案例
室内分布型AP典型应用案例
室外型AP典型应用案例

## Slide 15: 办公写字楼WLAN覆盖案例
项目背景
  原有有线网络满足不了日益增长的网络需求，新增网口施工困难；
  满足员工移动办公需求，向贵宾/访客提供便捷的无线接入。
客户无线网络业务需求
  满足员工访问Internet、收发邮件等业务网络需求；
  无线覆盖所有会议室和开放办公区，楼道/洗手间可选；
  信号连续覆盖，满足基本移动需求，重点区域要求较好的覆盖质量。

## Slide 16: 办公写字楼WLAN覆盖案例（续）
无线侧网络规划设计
  覆盖需求分析：200人，75%并发率，单用户带宽2Mbps；
  工勘：半开放办公区人均面积约4~6m²，隔断是石膏板/玻璃为主；
  设备选型：室内放装型AP，支持2.4GHz&5GHz；
  网规设计：
    频率规划：1、6、11信道（2.4Ghz），149、153、157、161、165信道（5.8Ghz）， 信道交叉复用；
    链路预算：AP覆盖半径8~12米，主用信号强度>-65dBm；
    容量规划：办公区AP数量=200*75%/40=3.75台≈ 4台，会议室独立AP布放。
  参数配置：
    AP发射功率：10dBm@2.4GHz，20dBm@5GHz

## Slide 17: 办公写字楼WLAN覆盖案例（续）
AP部署平面图
覆盖方案描述：
2.4GHz与5GHz双频覆盖，信道交叉复用；
降低发射功率，半开放办公区每AP覆盖面积150 ~ 300 m²；
中型会议室独立AP覆盖
AP吸顶安装或壁挂安装，合理利用立柱、墙角等障碍物控制AP覆盖区域。
半开放办公区
会议室
会议室
AP5
AP6
AP1
AP2
AP3
AP4

## Slide 18: 目 录
WLAN典型应用场景描述
WLAN网络规划设计流程
室内放装型AP典型应用案例
室内分布型AP典型应用案例
室外型AP典型应用案例

## Slide 19: 酒店客房WLAN覆盖案例
项目背景
  多用户多样化终端同时上网不便利，新增有线需要重新布线，施工时间太久影响酒店业绩，部署无线网络提升入住客人满意度；
  满足酒店员工无线办公。
客户无线网络业务需求
  酒店客房内无线信号全覆盖，无信号死角；
  单用户带宽2Mbps。

## Slide 20: 酒店客房WLAN覆盖案例（续）
无线侧网络规划设计
  覆盖需求分析：客房100间，1~2人/间，单用户带宽2Mbps；
  工勘：隔断是石膏板/玻璃为主；
  设备选型：室内分布型AP，全向吸顶天线；
  网规设计：
    频率规划：1、6、11信道（2.4Ghz）， 信道交叉复用；
    链路预算：每AP带6~8个天线，客房内信号强度>-75dBm；
    容量规划：每AP可覆盖10~15个房间，100/12≈9台AP。
  参数配置：
    AP发射功率：27dBm@2.4GHz

## Slide 21: 酒店客房WLAN覆盖案例（续）
AP及室分天线平面图
室内全向吸顶天线
AP
馈线
室内分布系统原理图
覆盖方案描述：
天线安装进客房内，避免洗手间穿透损耗，每天线覆盖1~2房间；
链路预算确定功分器及耦合器，使各天线口输出功率均匀；
每AP带6~10个天线，每天线口输出功率5~12dBm 。
客房
客房
客房
客房
客房
客房
客房
客房
客房
客房
客房
客房
功分器
AP
耦合器
功分器
天线
馈线
耦合器
功分器
天线

## Slide 22: 目 录
WLAN典型应用场景描述
WLAN网络规划设计流程
室内放装型AP典型应用案例
室内分布型AP典型应用案例
室外型AP典型应用案例

## Slide 23: 园区室外2.4G覆盖案例
项目背景
  数字园区建设，室外公共区域无线覆盖。
客户无线网络业务需求
  园区主干道路、广场、停车场和绿地等重点区域覆盖；
  单用户带宽需求>1 Mbps。
4F
4F
4F
4F
4F
4F
园区平面图

## Slide 24: 园区室外2.4G覆盖案例（续）
无线侧网络规划设计
  覆盖需求分析：覆盖室外区域，用户密度适中，单用户带宽1Mbps；
  工勘：市区，楼宇间距20~30米；
  设备选型：室外型AP，8dBi全向天线+11dBi定向天线；
  网规设计：
    频率规划：1、6、11信道（2.4Ghz）， 信道交叉复用；
    链路预算： 采用11dBi定向天线时，AP覆盖距离300米内信号强度>-65dBm；
    容量规划：用户密度较低，每AP按最大接入30用户，1Mbps/用户。
  参数配置：
    AP发射功率：27dBm@2.4GHz

## Slide 25: 园区室外2.4G覆盖案例（续）
覆盖方案描述：
单AP覆盖距离<200m，覆盖角度>120度，选用全向天线，天线增益8dBi；
相对狭长区域覆盖，但距离<300m ，选用波瓣宽度60度的定向天线覆盖，天线增益11dBi ；
全向天线在路口抱杆安装，定向天线可选择挂墙或抱杆安装；
供电方式选择PoE供电；
现场调整优化AP发射功率。
AP1
Channel: 1
AP2
Channel: 6
AP3
Channel: 11
4F
4F
4F
4F
4F
4F
室外AP覆盖平面图

## Slide 26: 室外WDS回传案例（续）
项目背景
  某公司需对工地B提供WLAN覆盖，但该地没有有线网络资源，向运营商申请租用有线管道，成本高；
  公司办公楼A距离该地约2km，客户欲通过WDS实现两地数据互联。
客户无线网络业务需求
  工地有20~30台移动终端，随机分布于工地内，用于现场数据采集，并及时反馈回公司控制台；
  要求工地内90%以上地点均能接入无线网络，速率1Mbps，但需要稳定不掉线。
站点A（Internet出口）
站点B
2km
工地

## Slide 27: 室外WDS回传案例（续）
无线侧网络规划设计
  覆盖需求分析：覆盖室外区域，用户密度适中，单用户带宽1Mbps；
  工勘：A和B之间距离2km，视距无遮挡，用户区域半径200m。
  设备选型：室外型AP，支持WDS功能，支持2.4G和5G频段；
  网规设计：
    频率规划：WDS采用5GHz频段，用户接入覆盖采用2.4 GHz频段；
    链路预算： 2km WDS回传采用18dBi定向天线，2.4G用户接入采用8dBi全向天线，AP覆盖距离200米内信号强度>-60dBm；
    容量规划：用户20~30人，每AP按最大接入30用户，1Mbps/用户。
  参数配置：
    AP发射功率：27dBm@2.4GHz，24dBm@2.4GHz

## Slide 28: 室外WDS回传案例（续）
2.4GHz用户接入覆盖平面图
覆盖方案描述：
WDS回传距离2km，采用18dBi定向天线；
2.4GHz用户接入覆盖，采用8dBi定向天线。
站点A（Internet出口）
站点B
2km
工地
18dBi定向天线
18dBi定向天线@5GHz WDS
8dBi全向天线@2.4GHz

## Slide 29: 问 题
无线网络容量规划应该考虑的因素有哪些？

## Slide 30: 总 结
WLAN典型应用场景描述
WLAN网络规划设计流程
室内放装型AP典型应用案例
室内分布型AP典型应用案例
室外型AP典型应用案例